## Slide 1
CONVEGNO OPERATIVO - COMANDANTI E UFFICIALI DI BORDO
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo
Guida operativa per l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal Bacino di Carenaggio
Rif: SMM-PREVA-1062 (Titolo VII) | PSBM001A Marinarsen Taranto | NAV-G-001
M.M.

## Slide 2
MODULO 1 - QUADRO COGENTE E MINDSET
Obiettivi Formativi
Saper gestire la timeline di ingresso in bacino (T-60 -> T-0)
Conoscere la rubrica telefonica e i ruoli dell'Arsenale
Delimitare il confine tra Alta Vigilanza e Ingerenza di fatto
Proteggersi legalmente in caso di infortunio di personale esterno
TAKEAWAY
Zero teoria, solo operativita'.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
2 / 60

## Slide 3
MODULO 1 - QUADRO COGENTE E MINDSET
Agenda delle 2 Ore
2 h
Modulo 1: Quadro Cogente e Responsabilita' - 20 min
Modulo 2: La Timeline e l'Ingresso - 25 min
Modulo 3: In Bacino: Rubrica, Ruoli e Consegne - 30 min
Modulo 4: Cantiere Vivo, Normative e Interferenze - 30 min
Modulo 5: Emergenze, Uscita e Q&A - 15 min
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
3 / 60

## Slide 4
MODULO 1 - QUADRO COGENTE E MINDSET
Le Fonti Normative "Salva-Vita"
4 Fonti
D.Lgs. 272/1999: norme specifiche cantieristica navale portuale
SMM-PREVA-1062 (Ed. Gen 2024, Titolo VII): istruzioni operative Marina (Art. 102-120)
PSBM001A: procedura locale Marinarsen Taranto (Bacini BRIN e FERRATI)
NAV-G-001 (Art. 37-43): regole d'ingaggio nave-bacino
REGOLA D'ORO
Queste 4 fonti sono la tua assicurazione sulla vita. Tienile sempre in plancia.
TAKEAWAY
Queste 4 fonti sono la tua assicurazione sulla vita.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
4 / 60

## Slide 5
MODULO 1 - QUADRO COGENTE E MINDSET
Il Ruolo del Comandante
Art. 113 SMM-PREVA-1062
NON dirige i lavori, NON da' ordini agli operai privati
Esercita l'ALTA VIGILANZA sul rispetto delle norme di sicurezza
Verifica che le ditte mitighino le interferenze con il bordo
Fornisce informazioni sui rischi specifici (DVR, RTVR)
REGOLA D'ORO
Se intervieni operativamente, diventi co-responsabile.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
5 / 60

## Slide 6
MODULO 1 - QUADRO COGENTE E MINDSET
Il Confine Giuridico
Art. 113 c.8
ALTA VIGILANZA (Dovere): designare Preposti, fornire DVR, interrompere solo per grave pericolo
INGERENZA (Errore): dire all'operaio "come" fare, spostare attrezzature, dare ordini diretti
La linea di demarcazione e' la delega formale ai Preposti
Tutto deve essere tracciato per iscritto
ATTENZIONE
Vigilare e' un dovere. Sostituirsi all'impresa e' un reato di ingerenza.
TAKEAWAY
Vigila, non sostituire. Il confine e' la delega formale.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
6 / 60

## Slide 7
MODULO 1 - QUADRO COGENTE E MINDSET
La Catena di Comando delle Ditte
D.Lgs. 272/99
Le ditte rispondono all'IMPRESA CAPO COMMESSA
Il referente unico e' il RTL (Responsabile Tecnico dei Lavori)
Il Comandante si interfaccia con RTL o Preposto ditta, MAI con l'operaio
Se l'impresa sbaglia -> responsabile e' il RTL / Datore di lavoro
STOP
Mai dare ordini diretti all'operaio. Chiama sempre il RTL.
TAKEAWAY
Mai dare ordini diretti: chiama il RTL.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
7 / 60

## Slide 8
MODULO 1 - QUADRO COGENTE E MINDSET
I Documenti del Comandante
DVR / RTVR
DVR (Documento Valutazione Rischi): la bibbia del Comandante
RTVR (Relazione Tecnica Valutazione Rischi): viaggia con la nave
Descrive rischi strutturali, ambienti confinati, interferenze
Il Comandante FORNISCE questi documenti alle ditte per POS / DUVRI
PRETENDI
Senza RTVR aggiornata e consegnata, le ditte non possono iniziare a lavorare.
TAKEAWAY
Senza RTVR aggiornata, le ditte non possono lavorare.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
8 / 60

## Slide 9
MODULO 1 - QUADRO COGENTE E MINDSET
Documenti di Coordinamento
Art. 116 / DUVRI / PSC
DUVRI: valuta i rischi da interferenza nave-ditte
PSC: obbligatorio per cantieri complessi (soste lavori cicliche)
Devono essere firmati e presenti a bordo PRIMA dell'inizio lavori
Il RTL aggiorna il Documento di Sicurezza (Art. 116)
STOP
Nessun documento firmato = Nessun lavoro autorizzato.
TAKEAWAY
Nessun documento firmato = Nessun lavoro autorizzato.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
9 / 60

## Slide 10
RIEPILOGO MODULO 1
"
Vigila, non ingerire. Il confine e' la delega formale e la tracciabilita' documentale.
PROSSIMO MODULO
MODULO 2 - La Timeline Operativa
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
10 / 60

## Slide 11
MODULO 2 - LA TIMELINE OPERATIVA
T-60 Giorni: La Richiesta
PSBM001A §4.1
Ufficio Programma -> Sezione Bacini: richiesta formale ingresso
Valutazione preliminare: tempi approntamento piano di posa
Verifica risorse disponibili (manovalanza, materiali)
Approvazione preliminare della finestra temporale
AZIONE C.TE
Il Comandante verifica che l'Ufficio Programma abbia trasmesso la richiesta entro T-60.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
11 / 60

## Slide 12
MODULO 2 - LA TIMELINE OPERATIVA
T-30 e T-15: I Disegni e gli Assetti
PSBM001A §4.2 / §5.1
T-30: invio disegno piano nominale taccate al Capo Nucleo NBM
T-15: contatto vie brevi (C.te Piattaforma / DM) con Capo Nucleo NBM per assetti
Verifica anomalie scafo, sporgenze sotto chiglia, immersioni
Approvazione assetto nominale longitudinale e trasversale
RIFERIMENTO
PSBM001A paragrafi 4.2 e 5.1. Il Capo Nucleo NBM e' il tuo interlocutore tecnico.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
12 / 60

## Slide 13
MODULO 2 - LA TIMELINE OPERATIVA
T-7 Giorni: Riunione Obbligatoria
PSBM001A §5.2
Si definisce il dettaglio della manovra di ingresso
Partecipanti: Ufficio Programma, Comando Bordo, Capo Sez. Bacini, NBM, MARISTANAV
Eventuale incontro successivo T-2 per dettagli finali
Verbale di riunione firmato da tutte le parti
AZIONE C.TE
Presenziare di persona o delegare un Ufficiale con potere decisionale e mandato scritto.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
13 / 60

## Slide 14
MODULO 2 - LA TIMELINE OPERATIVA
Il Go / No-Go del Comandante
NAV-G-001 Art. 37
Sbarco di munizioni, esplosivi e combustibili pericolosi
Prosciugamento totale delle sentine
Rizzaggio dei materiali mobili (soprattutto trincarini)
Chiusura della portelleria esterna fino a messa a secco
Pulizia e Gas-Free dei depositi nafta (se previsti lavori a fuoco)
STOP
Senza queste operazioni la Sezione Bacini blocca l'ingresso. Nessuna eccezione.
TAKEAWAY
Senza queste operazioni = Sezione Bacini blocca l'ingresso.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
14 / 60

## Slide 15
MODULO 2 - LA TIMELINE OPERATIVA
Assetto e Segnalazioni
PSBM001A §5.3
Regolazione assetto longitudinale/trasversale secondo indicazioni Capo Nucleo NBM
Scopo: ridurre la rotazione della nave sulle taccate in fase di appoggio
Comunicare a Direzione Arsenale: immersioni, carichi mobili
Segnalare sporgenze sotto chiglia e qualunque anomalia di scafo
PRETENDI
Verifica scritta dell'assetto concordato prima di entrare in bacino.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
15 / 60

## Slide 16
MODULO 2 - LA TIMELINE OPERATIVA
La Check-List PSBM001A.A01
27 step
Documento in 27 step che accompagna l'intera manovra
Include: verifica impianti A.I. e prosciugamento, pulizia platea, assetto, ruoli
Step 13 (critico): Comando del Comandante
Step 17 (critico): Passaggio comando all'Arsenale
AZIONE C.TE
DM o Ufficiale di guardia compila e firma gli step di competenza, in tempo reale.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
16 / 60

## Slide 17
RIEPILOGO MODULO 2
"
L'ingresso in bacino si prepara due mesi prima. Se la nave non e' pronta, il bacino si ferma.
PROSSIMO MODULO
MODULO 3 - Il Giorno dell'Ingresso
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
17 / 60

## Slide 18
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Imboccatura: Le Regole
NAV-G-001 Art. 38
La nave imbocca la porta del bacino in galleggiamento
DIVIETO ASSOLUTO di fare uso delle eliche
Si procede ESCLUSIVAMENTE con i tonneggi
I rimorchiatori di MARISTANAV NON entrano in bacino
VIETATO
Niente eliche, solo tonneggi. Niente rimorchiatori dentro il bacino.
TAKEAWAY
VIETATO: niente eliche, solo tonneggi.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
18 / 60

## Slide 19
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Posizionamento in Bacino
Step 15 PSBM001A.A01
La nave si porta sui riferimenti visivi del Nucleo NBM
Il Comando di Bordo garantisce l'assetto concordato
Verifica visiva con personale palombaro
Comunicazione costante via VHF con Capo Nucleo NBM
PRETENDI
L'assetto e' tuo dovere fino al passaggio ufficiale di comando.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
19 / 60

## Slide 20
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Il Passaggio di Comando: Momento Critico
3 Fasi
E' il punto in cui si giocano le responsabilita' penali
Fase A: nave in galleggiamento -> Comando = COMANDANTE
Fase B: installazione paranchi -> preparazione passaggio
Fase C: comunicazione VHF -> Comando = CAPO NUCLEO NBM
ATTENZIONE
Questo momento si gioca in tribunale. Documenta tutto.
TAKEAWAY
Questo momento si gioca in tribunale.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
20 / 60

## Slide 21
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Fase A: Comando del Comandante
Galleggiamento
La nave galleggia sui propri cavi di tonneggio
Comando e Controllo = COMANDANTE
Ogni decisione e' del C.te
Le squadre di bordo sono al loro posto di manovra
AZIONE C.TE
Verifica che il libro di manovra registri data, ora e ufficiali in plancia.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
21 / 60

## Slide 22
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Fase B: Preparazione
Paranchi
Il personale Nucleo NBM installa i paranchi di centratura
Collega i paranchi agli argani di terra
Il personale di bordo collega l'altro capo alla nave
Nessuno ha ancora il comando esclusivo della nave
ATTENZIONE
Zona grigia: vigila con attenzione, ogni gesto puo' essere contestato.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
22 / 60

## Slide 23
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Fase C: Il Passaggio Ufficiale
VHF
Il Capo Nucleo NBM chiama il Comandante via VHF
Messaggio: "Nave [Nome], paranchi in tensione, comando e controllo passa all'Arsenale"
Da quel secondo: Comando = CAPO NUCLEO NBM
Registrazione VHF e annotazione sul giornale di bordo
PRETENDI
Pretendi che la comunicazione sia chiara, registrata e nota a tutti.
TAKEAWAY
Pretendi: chiarezza, registrazione, conoscenza condivisa.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
23 / 60

## Slide 24
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Prosciugamento e Appoggio
Step 15-20 PSBM001A.A01
Prosciugamento del bacino in modo controllato
Stop a circa 2 metri dal piano di posa (Step 17)
Ispezione pagliolo e gargame a cura dei palombari (Step 15, 19)
Ripresa prosciugamento -> appoggio sulle taccate
Operazioni subacquee di centratura e civatura (Step 19-20)
RIFERIMENTO
Annotare gli step compiuti con orario e firma del responsabile.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
24 / 60

## Slide 25
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
L'Uscita: Il Comando Torna a Te
Galleggiamento
Durante l'uscita la responsabilita' torna al Comandante nel momento in cui la nave va in galleggiamento
Non appena la nave "spinge" sull'acqua, il comando e' tuo
Comunicazione VHF speculare a quella di ingresso
Annotazione su giornale di bordo con orario preciso
REGOLA D'ORO
Galleggiamento = Comando tuo. Dal secondo zero.
TAKEAWAY
Galleggiamento = comando tuo.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
25 / 60

## Slide 26
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Divieto Assoluto: Spostare Pesi
NAV-G-001 Art. 40
VIETATO vuotare/riempire caldaie o spostare pesi senza autorizzazione Direzione Arsenale
Spostare zavorre o carburanti puo' far ribaltare la nave sulle taccate
In caso di imbarco/sbarco materiali -> accordo preventivo con Marinarsen
Ogni operazione va registrata per iscritto
VIETATO
Niente pesi in movimento senza permesso scritto della Direzione Arsenale.
TAKEAWAY
VIETATO: niente pesi in movimento senza permesso.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
26 / 60

## Slide 27
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Messa a Terra dello Scafo
NAV-G-001 Art. 41
Appena la nave e' a secco, il C.te accerta la messa a terra dello scafo
Marinarsen fornisce conduttore a contatto metallico con scafo
Terminale collegato al punto di terra del bacino
Verifica collegamento prima di qualsiasi lavoro elettrico
PRETENDI
Foto e firma del collegamento di terra. Sempre, prima del primo lavoro a bordo.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
27 / 60

## Slide 28
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Servizio di Sentinella
NAV-G-001 Art. 42
La nave in bacino stabilisce una sentinella sulla porta
Ordine: vigilare che nessuno si soffermi, depositi materiali o manometta valvole
Se la nave e' senza equipaggio -> vigilanza a cura di Marinarsen
Cambio guardie e consegne registrati su brogliaccio
AZIONE C.TE
Consegne scritte e lette ad alta voce al cambio guardia. Sempre.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
28 / 60

## Slide 29
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Passerelle: Regole di Transito
NAV-G-001 Art. 43
Scale, androni e plance assicurate con legature di cavo (bordo + sponda bacino)
VIETATO: affollamento eccessivo, stazionamento, transito a passo cadenzato
VIETATO: trasporto materiali con peso o ingombro eccessivo
Cartello monitore: numero max persone, distanziate almeno 1 metro
VIETATO
Niente passo cadenzato. Niente affollamento. Mai oltre il numero max.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
29 / 60

## Slide 30
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
La Barriera Acque di Processo
PSBM001A §6.1
La barriera separa zona barcaporta (pozzetti) da zona cantiere
Scopo: evitare contaminazione acque mare con acque di processo
Responsabilita' corretto assetto: Comando di Bordo / Ufficio Programma
Supervisione che le ditte rispettino la barriera
AZIONE C.TE
Verifica visiva quotidiana dell'integrita' della barriera. Annotala.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
30 / 60

## Slide 31
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Rifiuti in Platea e Banchina
D.Lgs. 152/06
Responsabilita': Comando di Bordo / Ufficio Programma
Supervisione che le ditte rispettino le prescrizioni contrattuali
DIVIETO assoluto di abbandono rifiuti in platea e banchina
Tracciabilita' smaltimento con FIR / registri
VIETATO
Nessun rifiuto abbandonato. Mai. Foto-evidenza e segnalazione al RTL.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
31 / 60

## Slide 32
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
Impianti di Bacino: Chi Fa Cosa
Verbale A02
Impianto Antincendio - Funzionamento: Sezione Bacini
Impianto Antincendio - Uso e Regolazione: Comando di Bordo (SAP)
Prosciugamento platea - Funzionamento e Uso: Sezione Bacini
Alimentazione elettrica - Funzionamento: Sezione Reti
REGOLA D'ORO
Funzionamento = Marinarsen. Uso operativo = Bordo. Non confonderli.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
32 / 60

## Slide 33
MODULO 3 - IL GIORNO DELL'INGRESSO
I Tuoi Rappresentanti (Preposti)
Art. 113 SMM-PREVA-1062
Il C.te designa rappresentanti per l'alta vigilanza
Devono avere DPI adeguati ai rischi del cantiere
Seguono gli spostamenti delle ditte all'interno della nave
NON interferiscono con il lavoro della ditta, ma segnalano al RTL
AZIONE C.TE
Designa per iscritto. Forma. Dota di DPI. Verifica.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
33 / 60

## Slide 34
RIEPILOGO MODULO 3
"
Il passaggio di comando avviene via VHF. Pretendi che sia chiaro, registrato e che tutti lo conoscano.
PROSSIMO MODULO
MODULO 4 - Rubrica, Ruoli e Consegne
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
34 / 60

## Slide 35
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
La Rubrica da Tenere in Plancia
H24 / Orario
Guardia Bacini (H24): 22916 - emergenze, notte e festivi
Capo Nucleo Bacini in Muratura: 23762 - problemi operativi
Segreteria Bacini in Muratura: 23765
Sezione Reti Marinarsen: 22064 - guasti alimentazione elettrica
Sezione Sanitaria: 22841 - infortuni in orario (fuori orario -> 118)
PRETENDI
Stampa questa slide e tienila plastificata in plancia e in alloggio C.te.
TAKEAWAY
Stampala. Plastificala. Tienila in plancia.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
35 / 60

## Slide 36
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Il Verbale PSBM001A.A02
PSBM001A.A02
Da firmare entro il giorno successivo all'appoggio, PRIMA dell'avvio lavori
Passaggio di consegne tra Sezione Bacini e Comando di Bordo
Senza questo verbale firmato = non si entra in cantiere
Prevede anche la cessione in uso dell'impianto antincendio
STOP
Niente firma = niente lavori. Vale per tutti, anche per il RTL.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
36 / 60

## Slide 37
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Alimentazione da Terra
Sezione Reti 22064
Quadro di alimentazione: identificativo ______________
Tensione: ______ V | Potenza prelevabile: ______ kW
Verifica OBBLIGATORIA della messa a terra del quadro di banchina
In caso di guasto -> Sezione Reti 22064 o Guardia Bacini 22916
AZIONE C.TE
Compila i campi mancanti con valori reali al momento della consegna.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
37 / 60

## Slide 38
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Cessione Impianto Antincendio
SAP di bordo
Marinarsen cede in uso l'impianto fisso antincendio
Responsabile SAP di bordo autorizzato all'uso
Obbligo: cuffie antirumore nel locale pompe
Obbligo: annotare giornalmente le ore di funzionamento sul registro
PRETENDI
Registro ore-pompe firmato giornalmente dal SAP di bordo.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
38 / 60

## Slide 39
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Le 4 Elettropompe
4 x 250 mc/h
Elettropompa 1 da 250 mc/h: SI / NO
Elettropompa 2 da 250 mc/h: SI / NO
Elettropompa 3 da 250 mc/h: SI / NO
Elettropompa 4 da 250 mc/h: SI / NO
Manichette collegate n. ____ presso punti di sbocco ____
AZIONE C.TE
Verifica fisica dello stato di ciascuna pompa prima della firma del verbale.
TAKEAWAY
Annota ogni giorno le ore di funzionamento.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
39 / 60

## Slide 40
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Consegna Passerelle
NAV-G-001 Art. 43
Passerelle consegnate n. matricola: ______________
Carico massimo previsto: ______ kg
Passaggio simultaneo massimo: n. _____ persone
Obbligo: distanziate almeno 1 metro l'una dall'altra
ATTENZIONE
Cartello monitore obbligatorio all'imbocco di ogni passerella.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
40 / 60

## Slide 41
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Allagamento a Bordo
Guardia Bacini 22916
VIETATO scaricare in platea qualsiasi liquido
In caso di allagamento locali di bordo -> chiamare Guardia Bacini 22916
Marinarsen predispone la raccolta acque di processo
Documentare l'evento con foto e relazione scritta
VIETATO
Mai scaricare in platea. Mai. Anche acqua limpida.
TAKEAWAY
VIETATO: mai scaricare in platea.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
41 / 60

## Slide 42
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Evacuazione dall'Unita'
Punto di Raccolta n. 11
Punto di Raccolta: n. 11 - Zona Raccolta FERRATI
Planimetria consegnata con verbale PSBM001A.A02
Trasporto infortunato fino all'ambulanza -> a cura del Comando di Bordo
Verifica delle vie di esodo prima dell'avvio lavori
AZIONE C.TE
Affiggi planimetria di evacuazione in plancia e ai posti di guardia.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
42 / 60

## Slide 43
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Infortunio: Chi Chiama Chi
22841 / 118
In orario di servizio -> Sezione Sanitaria 22841
Fuori orario -> 118
Trasporto infortunato fuori dall'Unita' fino ad ambulanza -> a cura dell'Unita'
Avviso immediato a Guardia Bacini 22916 in ogni caso
ATTENZIONE
Conserva il numero del soccorritore di bordo designato. Verifica idoneita' e formazione.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
43 / 60

## Slide 44
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Guardia e Ronda
PSBM001A.A02
Modalita' definite nel verbale PSBM001A.A02
Con Unita' in bacino, personale di guardia con prodel in dotazione
Comunicazione continua con Guardia Bacini via VHF su canale predefinito
Ronda con frequenza definita dal C.te e annotata su brogliaccio
AZIONE C.TE
Test radio prodel a ogni cambio guardia. Annotalo.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
44 / 60

## Slide 45
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Chi Fa Cosa: Riepilogo
Matrice RACI
Messa a terra scafo e sentinelle porta -> Comando di Bordo
Funzionamento pompe A.I. e prosciugamento -> Sezione Bacini
Uso e regolazione pressione rete A.I. -> Comando di Bordo (SAP)
Gestione rifiuti e barriera -> C.te / Ufficio Programma
REGOLA D'ORO
Funzionamento impianti = Marinarsen. Uso operativo = Bordo.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
45 / 60

## Slide 46
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Formazione sull'Impianto Bacino
PSBM001A.A02
Il Nucleo NBM forma e informa il personale di bordo sull'impianto di bacino
Verbalizzazione della formazione nel modello PSBM001A.A02
Personale SAP autorizzato all'uso dell'impianto antincendio
Aggiornamento periodico in base alla rotazione equipaggio
AZIONE C.TE
Conserva i verbali di formazione: sono la tua prova di diligenza.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
46 / 60

## Slide 47
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
Raccomandazioni Specifiche
PSBM001A.A02
Definite nel verbale PSBM001A.A02 caso per caso
Personalizzate in base alle lavorazioni previste
Firmate da tutte le parti: Comando UN, Capo Sez. Bacini, Capo Nucleo, Ufficio Programma, Legale Rappresentante Ditta
Aggiornate ad ogni variante di configurazione
PRETENDI
Tutte le firme presenti, datate, leggibili. Nessuna eccezione.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
47 / 60

## Slide 48
MODULO 4 - IN BACINO: RUBRICA E CONSEGNE
I 5 Errori Fatali
Da NON fare
1. Dare ordini diretti agli operai privati -> diventi loro Preposto
2. Firmare il Verbale Consegne senza ispezionare le pompe A.I. -> nave vulnerabile
3. Permettere accesso a spazi confinati senza Gas-Free certificato -> reato penale
4. Spostare zavorre o carburanti senza avvisare Capo Nucleo NBM -> rischio ribaltamento
5. Lasciare la portelleria esterna aperta dopo messa a secco -> rischio caduta dall'alto
STOP
Cinque errori che possono mandarti in procura. Memorizzali.
TAKEAWAY
Evita questi 5 errori e dormirai sonni tranquilli.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
48 / 60

## Slide 49
RIEPILOGO MODULO 4
"
Firma il verbale di consegne solo dopo aver ispezionato le pompe e le passerelle. Se manca la pressione, la nave e' vulnerabile.
PROSSIMO MODULO
MODULO 5 - Cantiere Vivo, Normative e Interferenze
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
49 / 60

## Slide 50
MODULO 5 - CANTIERE VIVO, NORMATIVE E INTERFERENZE
Il Triangolo Normativo: Quale Norma a Bordo?
Art. 26 / Titolo IV / D.Lgs. 272
Art. 26 D.Lgs. 81/08 (ditta singola): documento = DUVRI. Ruolo C.te = coordina e vigila
Titolo IV D.Lgs. 81/08 (cantiere civile complesso): figura = CSE. Documento = PSC
D.Lgs. 272/1999 (cantiere navale / bacino): figura = RTL. Documento = Documento di Sicurezza
I tre regimi non si sommano: si applica quello pertinente al contesto
REGOLA D'ORO
A bordo la norma civile (81/08) viene "navalizzata" dal D.Lgs. 272/99.
TAKEAWAY
81/08 navalizzato dal D.Lgs. 272/99.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
50 / 60

## Slide 51
MODULO 5 - CANTIERE VIVO, NORMATIVE E INTERFERENZE
Scenario 1: La Ditta Singola
Art. 26 D.Lgs. 81/08
Quando: una sola impresa appaltatrice, nessun rischio di sovrapposizione
C.te verifica l'Idoneita' Tecnico-Professionale (ITP)
C.te fornisce i rischi specifici del bordo
C.te redige e firma il DUVRI
Non serve CSE, non serve PSC, non serve Impresa Capo Commessa
REGOLA D'ORO
1 Ditta = DUVRI. Responsabilita' operativa al Datore di Lavoro della ditta.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
51 / 60

## Slide 52
MODULO 5 - CANTIERE VIVO, NORMATIVE E INTERFERENZE
Scenario 2: Sosta Lavori e Bacino
Art. 116 D.Lgs. 272/99
Quando: soste lavori, bacino, piu' ditte che interferiscono
Figura chiave: l'Impresa Capo Commessa e il R.T.L. (Responsabile Tecnico dei Lavori)
L'R.T.L. sostituisce e adatta il ruolo del CSE civile al contesto navale
Documento: Documento di Sicurezza (cronoprogramma, rischi, emergenze)
REGOLA D'ORO
In bacino l'interlocutore unico per le interferenze e' l'R.T.L., non l'operaio.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
52 / 60

## Slide 53
MODULO 5 - CANTIERE VIVO, NORMATIVE E INTERFERENZE
La Matrice di Scelta del Comandante
Matrice
Piccolo intervento (1 ditta) -> Art. 26 D.Lgs. 81/08 -> DUVRI -> Datore di Lavoro Ditta
Cantiere complesso / sosta lavori / bacino -> D.Lgs. 272/99 Art. 116 -> Documento di Sicurezza -> R.T.L.
Lavori in area isolata (es. bonifica amianto) -> Art. 118 SMM-PREVA-1062 -> Verbale Consegna Aree -> RTL + Guardia Fuochi
STOP
Se in sosta lavori manca il Documento di Sicurezza, il C.te ha il dovere di bloccare l'accesso.
TAKEAWAY
Manca il Documento di Sicurezza? Si blocca.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
53 / 60

## Slide 54
MODULO 5 - CANTIERE VIVO, NORMATIVE E INTERFERENZE
Il Documento di Sicurezza
Art. 116 D.Lgs. 272/99
Redatto dall'Impresa Capo Commessa prima di iniziare
Contiene: cronoprogramma, rischi interferenziali, misure di emergenza
Consegnato in copia controfirmata a tutti i Datori di lavoro a bordo
Se manca -> STOP AI LAVORI
STOP
Documento di Sicurezza assente o non firmato = lavori sospesi seduta stante.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
54 / 60

## Slide 55
MODULO 5 - CANTIERE VIVO, NORMATIVE E INTERFERENZE
Le Riunioni di Sicurezza
Art. 116 c.4
RTL convoca riunioni periodiche (giornate della sicurezza)
Comando di bordo invia il suo incaricato
I verbali integrano il Documento di Sicurezza
RTL definisce la cadenza delle riunioni successive gia' nella prima
AZIONE C.TE
Conserva tutti i verbali. Sono parte integrante del Documento di Sicurezza.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
55 / 60

## Slide 56
MODULO 5 - CANTIERE VIVO, NORMATIVE E INTERFERENZE
Accesso ad Ambienti Confinati
Art. 111 / DPR 177/2011
Sentine, cassoni, serbatoi, doppi fondi
Accesso autorizzato dal COMANDANTE
La ditta deve dimostrare il possesso dei requisiti DPR 177/2011
Pretendi di vedere il Permesso di Lavoro e il monitoraggio atmosfera (O2, LEL, H2S)
STOP
Nessun accesso senza autorizzazione del Comandante e Gas-Free certificato.
TAKEAWAY
Nessun accesso senza Gas-Free certificato.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
56 / 60

## Slide 57
MODULO 5 - CANTIERE VIVO, NORMATIVE E INTERFERENZE
Cosa Fare in Emergenza
22916 / 22841 / 22064
Incendio platea o bordo -> Guardia Bacini 22916. Attiva SAP bordo, usa rete idrica bacino
Allagamento locale -> Guardia Bacini 22916 per pompe raccolta acque di processo
Infortunio ditta -> la ditta chiama 118. Tu metti a disposizione passerella e chiami Sez. Sanitaria 22841
Blackout elettrico -> Sezione Reti 22064
ATTENZIONE
Tieni accanto al telefono di plancia la rubrica in formato grande e leggibile.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
57 / 60

## Slide 58
MODULO 6 - CHIUSURA
Restituzione del Bacino e Uscita
Art. 106 SMM-PREVA-1062
Prima dell'allagamento per l'uscita: verifica che tutte le aree isolate siano state riconsegnate
Rimozione materiali e chiusura verbali di consegna aree
PDCA (lessons learned): cosa ha funzionato, cosa migliorare
Aggiornamento DVR se introdotte varianti di configurazione (Art. 106)
AZIONE C.TE
Convoca un debrief con DM, SAP e Ufficio Programma entro 7 giorni dall'uscita.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
58 / 60

## Slide 59
MODULO 6 - CHIUSURA
I 5 Punti Chiave e Contatti
Sintesi
1. Alta Vigilanza, non ingerenza
2. Rispetta la timeline: T-60, T-7, T-2
3. Conosci la rubrica: 22916, 23762, 22064, 22841
4. Firma solo dopo aver verificato di persona
5. Il passaggio di comando avviene via VHF: pretendi chiarezza, registrazione, conoscenza
REGOLA D'ORO
Queste cinque regole sono la tua assicurazione professionale e personale.
TAKEAWAY
Queste sono le tue fonti di salvezza.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
59 / 60

## Slide 60
Domande & Risposte
Spazio per 2-3 domande pratiche dai Comandanti
DOMANDA STIMOLO
Qual e' il dubbio che vi ha tenuto svegli la notte prima del vostro ultimo bacino?
TAKEAWAY
Grazie per l'attenzione - Buon mare e bacini tranquilli.
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilita' di Bordo | SMM-PREVA-1062 - PSBM001A - NAV-G-001 - D.Lgs. 272/99
60 / 60