## Slide 1
SICUREZZA SUL LAVORO
Rischio Meccanico e Movimentazione Manuale dei Carichi
Corso di formazione e informazione dei lavoratori
D.Lgs. 81/08 - Titolo III, Titolo VI - Direttiva Macchine 2006/42/CE

## Slide 2
MODULO 1
1
Rischio Meccanico
Pericoli meccanici e zone pericolose
Ripari, dispositivi e interblocchi
Manutenzione in sicurezza e LOTO
DPI per il rischio meccanico
2 / 100

## Slide 3
Obiettivi del modulo
D.Lgs. 81/08
Riconoscere i pericoli di origine meccanica nei luoghi di lavoro
Comprendere le misure di prevenzione e protezione
Conoscere ripari, dispositivi e interblocchi di sicurezza
Applicare procedure sicure in uso e manutenzione
Individuare i DPI adeguati al rischio meccanico
SUGGERIMENTO GRAFICO
Infografica di apertura con icone di ingranaggi, riparo e DPI su fascia gialla/antracite, stile industriale.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
3 / 100

## Slide 4
Quadro normativo di riferimento
D.Lgs. 81/08
Testo Unico Sicurezza: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e DPI
Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010)
Norme tecniche armonizzate (serie UNI EN ISO 12100)
Obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori
SUGGERIMENTO GRAFICO
Schema a piramide normativa: Direttive UE in alto, D.Lgs. 81/08 al centro, norme tecniche alla base.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
4 / 100

## Slide 5
Cos'e' il rischio meccanico
UNI EN ISO 12100
Insieme dei pericoli generati da elementi di macchine e attrezzature
Deriva da parti in movimento, superfici, spigoli, energia accumulata
Puo' causare lesioni traumatiche immediate
E' presente in produzione, manutenzione, pulizia e regolazione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Foto tecnica di organi meccanici in movimento con sovrapposti i punti di pericolo evidenziati in giallo.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
5 / 100

## Slide 6
Pericolo, rischio e danno
Art. 2 D.Lgs. 81/08
Pericolo: proprieta' intrinseca con potenziale di causare danno
Rischio: probabilita' x gravita' del danno (R = P x D)
Danno: lesione fisica o alterazione della salute
Esposizione: condizione che mette in contatto uomo e pericolo
SUGGERIMENTO GRAFICO
Diagramma R = P x D con matrice di rischio a colori (verde/giallo/rosso) in chiave industriale.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
6 / 100

## Slide 7
Le macchine: definizione
Dir. 2006/42/CE
Insieme equipaggiato di un sistema di azionamento
Parti collegate per un'applicazione ben determinata
Comprende quasi-macchine e attrezzature intercambiabili
Deve rispettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES)
SUGGERIMENTO GRAFICO
Disegno tecnico esploso di una macchina utensile con etichette dei principali gruppi funzionali.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
7 / 100

## Slide 8
Marcatura CE e documentazione
Dir. 2006/42/CE
Marcatura CE: conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
Dichiarazione CE di conformita' obbligatoria
Fascicolo tecnico e manuale d'uso in lingua italiana
Targa con dati identificativi del fabbricante
SUGGERIMENTO GRAFICO
Primo piano di una targa macchina con marcatura CE e dettaglio del manuale d'uso e manutenzione.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
8 / 100

## Slide 9
Obblighi del datore di lavoro
Art. 71 D.Lgs. 81/08
Mettere a disposizione attrezzature conformi e idonee
Garantire installazione, uso e manutenzione corretti
Sottoporre le attrezzature a controlli periodici
Assicurare informazione, formazione e addestramento
Conservare il registro dei controlli
SUGGERIMENTO GRAFICO
Checklist illustrata con icone di verifica su sfondo antracite e segni di spunta gialli.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
9 / 100

## Slide 10
Requisiti delle attrezzature
Art. 70 / All. V
Conformita' alle direttive di prodotto applicabili
Per attrezzature antecedenti: requisiti dell'Allegato V
Organi di comando sicuri, visibili e identificabili
Dispositivi di arresto generale e di emergenza
Protezione contro contatti con elementi mobili
SUGGERIMENTO GRAFICO
Tabella comparativa requisiti Allegato V vs Direttiva Macchine, con evidenziazione gialla.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
10 / 100

## Slide 11
Obblighi dei lavoratori
Art. 20 D.Lgs. 81/08
Usare correttamente attrezzature e dispositivi di sicurezza
Non rimuovere o modificare i dispositivi di protezione
Segnalare guasti e situazioni di pericolo
Utilizzare i DPI messi a disposizione
Partecipare a formazione e addestramento
SUGGERIMENTO GRAFICO
Illustrazione di operatore che segnala un'anomalia e indossa correttamente i DPI.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
11 / 100

## Slide 12
Pericoli meccanici: panoramica
UNI EN ISO 12100
Schiacciamento, cesoiamento, taglio e sezionamento
Impigliamento, trascinamento, intrappolamento
Urto, perforazione, puntura
Attrito e abrasione
Eiezione di fluidi e proiezione di materiali
SUGGERIMENTO GRAFICO
Tavola sinottica con le 10 icone dei pericoli meccanici fondamentali in stile pittogramma.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
12 / 100

## Slide 13
Pericolo di schiacciamento
UNI EN ISO 12100
Parte del corpo compressa tra due elementi
Uno mobile verso uno fisso o due elementi mobili
Tipico di presse, stampi, organi di chiusura
Prevenzione: distanze di sicurezza e ripari
SUGGERIMENTO GRAFICO
Disegno tecnico di una pressa con freccia che mostra la zona di schiacciamento evidenziata in rosso.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
13 / 100

## Slide 14
Pericolo di cesoiamento
UNI EN ISO 12100
Taglio tra due elementi che scorrono uno sull'altro
Azione tipo forbice tra parte mobile e fissa
Frequente in cesoie, presse piegatrici, nastri
Prevenzione: ripari e dispositivi sensibili
SUGGERIMENTO GRAFICO
Illustrazione di lama cesoia con vettori di movimento e indicazione della zona pericolosa.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
14 / 100

## Slide 15
Taglio e sezionamento
UNI EN ISO 12100
Contatto con elementi affilati o utensili rotanti
Lame, dischi, frese, seghe circolari
Lesioni anche con macchina in arresto (spigoli)
Prevenzione: cuffie di protezione e coltelli divisori
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sega circolare con cuffia di protezione e coltello divisore evidenziati, vista laterale tecnica.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
15 / 100

## Slide 16
Impigliamento
UNI EN ISO 12100
Cattura di indumenti, capelli o monili da parti mobili
Tipico di alberi rotanti, mandrini, viti senza fine
Aggravato da abiti larghi e parti sporgenti
Prevenzione: ripari, abiti aderenti, no monili
SUGGERIMENTO GRAFICO
Disegno di un albero rotante con simbolo di divieto di indumenti larghi e capelli sciolti.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
16 / 100

## Slide 17
Trascinamento e intrappolamento
UNI EN ISO 12100
Cattura del corpo in punti di convergenza (nip points)
Tra rulli, ingranaggi, cinghie e pulegge
Evoluzione rapida e difficilmente reversibile
Prevenzione: ripari fissi e arresti di emergenza accessibili
SUGGERIMENTO GRAFICO
Schema di due rulli controrotanti con il punto di presa (nip point) cerchiato in giallo.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
17 / 100

## Slide 18
Urto
UNI EN ISO 12100
Colpo da elementi in movimento rapido
Bracci robotizzati, parti oscillanti, masse sospese
Rischio in zone di accesso e percorsi
Prevenzione: barriere, distanze, segnalazioni
SUGGERIMENTO GRAFICO
Illustrazione di un braccio robotico con area di lavoro delimitata e zona di urto in evidenza.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
18 / 100

## Slide 19
Perforazione e puntura
UNI EN ISO 12100
Penetrazione da elementi appuntiti o aghi
Punte, trapani, aghi di macchine tessili
Anche da getti ad alta pressione
Prevenzione: ripari e protezione delle punte
SUGGERIMENTO GRAFICO
Dettaglio tecnico di una punta da trapano con cono di protezione e indicazione della zona di rischio.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
19 / 100

## Slide 20
Attrito e abrasione
UNI EN ISO 12100
Contatto con superfici ruvide in movimento
Mole, nastri abrasivi, cinghie
Lesioni cutanee e ustioni da frizione
Prevenzione: ripari e poggia-pezzo regolabili
SUGGERIMENTO GRAFICO
Mola da banco con poggiapezzo e schermo paraschegge, vista frontale con quote di sicurezza.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
20 / 100

## Slide 21
Eiezione di fluidi ad alta pressione
UNI EN ISO 12100
Getti di fluido in pressione che penetrano nei tessuti
Sistemi oleodinamici e pneumatici
Lesioni gravi anche da fori microscopici
Prevenzione: manutenzione tubi, schermi, depressurizzazione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sezione di un circuito oleodinamico con punto di perdita e getto ad alta pressione evidenziato.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
21 / 100

## Slide 22
Proiezione di elementi
UNI EN ISO 12100
Espulsione di pezzi, trucioli o frammenti di utensile
Rottura di mole, utensili o parti del pezzo
Traiettorie imprevedibili ad alta energia
Prevenzione: schermi paraschegge e protezione occhi
SUGGERIMENTO GRAFICO
Tornio con schermo trasparente paraschegge e traiettorie di trucioli rappresentate con frecce.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
22 / 100

## Slide 23
Organi di trasmissione del moto
All. V D.Lgs. 81/08
Cinghie, pulegge, catene, ingranaggi, alberi
Elementi non destinati al contatto con l'operatore
Devono essere completamente segregati
Prevenzione: ripari fissi totali sull'intera trasmissione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Disegno tecnico di un gruppo cinghia-puleggia con carter di protezione integrale.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
23 / 100

## Slide 24
Punti di presa (nip points)
UNI EN ISO 12100
Zone di convergenza tra elementi in movimento
Rulli, ingranaggi, cinghia-puleggia, nastro-tamburo
Sufficiente l'aggancio di un lembo per il trascinamento
Prevenzione: ripari e dispositivi di prossimita'
SUGGERIMENTO GRAFICO
Mappa di una macchina con tutti i nip points contrassegnati da cerchi gialli numerati.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
24 / 100

## Slide 25
Elementi mobili di lavoro
All. V D.Lgs. 81/08
Parti che agiscono direttamente sul pezzo
Utensili, lame, punzoni, matrici
Accesso necessario per la lavorazione
Prevenzione: ripari regolabili e dispositivi di protezione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Illustrazione di una fresatrice con utensile in lavorazione e riparo regolabile in posizione.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
25 / 100

## Slide 26
Zone pericolose e accesso
UNI EN ISO 12100
Zona pericolosa: spazio dentro/attorno alla macchina
Persona esposta: chiunque si trovi nella zona
Accesso volontario o involontario al pericolo
Prevenzione: limitare l'accesso e mantenere distanze
SUGGERIMENTO GRAFICO
Pianta di una postazione con perimetro della zona pericolosa tratteggiato e distanze quotate.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
26 / 100

## Slide 27
Movimenti rotatori pericolosi
UNI EN ISO 12100
Mandrini, alberi, dischi, ventole
Rischio di impigliamento e trascinamento
Sporgenze (viti, chiavette) aumentano il pericolo
Prevenzione: superfici lisce e ripari avvolgenti
SUGGERIMENTO GRAFICO
Vista 3D di un mandrino rotante con frecce di rotazione e segnalazione delle sporgenze.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
27 / 100

## Slide 28
Movimenti lineari e alternati
UNI EN ISO 12100
Slitte, tavole, stantuffi, magli
Rischio di schiacciamento e cesoiamento
Inversioni di moto rapide e ripetute
Prevenzione: ripari mobili interbloccati
SUGGERIMENTO GRAFICO
Schema di una slitta con corsa indicata e zone di fine corsa pericolose evidenziate.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
28 / 100

## Slide 29
Stabilita' delle macchine
All. V D.Lgs. 81/08
Rischio di ribaltamento o spostamento
Ancoraggio al suolo quando necessario
Baricentro e distribuzione dei carichi
Prevenzione: fissaggio, livellamento, limiti di carico
SUGGERIMENTO GRAFICO
Disegno di una macchina ancorata al pavimento con frecce del baricentro e punti di fissaggio.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
29 / 100

## Slide 30
Rotture durante il funzionamento
UNI EN ISO 12100
Cedimento di utensili, mole, elementi sotto sforzo
Fatica dei materiali e sovraccarichi
Proiezione di frammenti ad alta energia
Prevenzione: limiti d'uso, controlli, schermature
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sequenza illustrata della rottura di una mola con contenimento da parte del carter.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
30 / 100

## Slide 31
Gerarchia delle misure (STOP)
Art. 15 D.Lgs. 81/08
Eliminazione/sostituzione del pericolo alla fonte
Misure tecniche: ripari e dispositivi di protezione
Misure organizzative: procedure e formazione
DPI come ultima barriera di protezione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Piramide STOP a quattro livelli con colori dal verde (eliminazione) al giallo (DPI).
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
31 / 100

## Slide 32
Sicurezza nella progettazione
UNI EN ISO 12100
Prevenzione intrinseca: ridurre il pericolo alla fonte
Riduzione delle parti mobili accessibili
Forme arrotondate, superfici lisce, limiti di energia
Priorita' rispetto a ripari e DPI
SUGGERIMENTO GRAFICO
Confronto tra una macchina mal progettata e una progettata in sicurezza (split screen tecnico).
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
32 / 100

## Slide 33
Ripari: definizione e funzioni
UNI EN ISO 14120
Elemento che fornisce protezione mediante barriera fisica
Impedisce l'accesso alla zona pericolosa
Trattiene proiezioni di materiali e fluidi
Tipologie: fissi, mobili, regolabili
SUGGERIMENTO GRAFICO
Esploso tecnico delle tipologie di riparo con etichette: fisso, mobile, interbloccato, regolabile.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
33 / 100

## Slide 34
Ripari fissi
UNI EN ISO 14120
Mantenuti in posizione in modo permanente
Fissati con sistemi che richiedono utensili
Per zone con accesso non necessario in esercizio
Robusti, non facilmente rimovibili
SUGGERIMENTO GRAFICO
Carter fisso bullonato su un gruppo di trasmissione, con dettaglio dei fissaggi a vite.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
34 / 100

## Slide 35
Ripari mobili interbloccati
UNI EN ISO 14119
Apribili senza utensili per accessi frequenti
Collegati a un dispositivo di interblocco
L'apertura arresta le funzioni pericolose
La macchina non riparte alla sola chiusura
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sportello interbloccato con sensore e schema del circuito di sicurezza che ferma la macchina.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
35 / 100

## Slide 36
Ripari con bloccaggio
UNI EN ISO 14119
Riparo interbloccato con dispositivo di bloccaggio
Resta chiuso e bloccato finche' persiste il rischio
Apertura solo a fermo macchina/arresto inerzia
Per movimenti con lunghi tempi di arresto
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sezione di un elettroserratura di sicurezza con stato bloccato/sbloccato evidenziato.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
36 / 100

## Slide 37
Ripari regolabili e autoregolabili
UNI EN ISO 14120
Adattano l'apertura alle dimensioni del pezzo
Regolabili manualmente o automaticamente
Riducono l'accesso alla zona dell'utensile
Tipici di seghe, frese, trapani
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sega a nastro con riparo regolabile che segue lo spessore del pezzo in lavorazione.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
37 / 100

## Slide 38
Dispositivi di protezione
UNI EN ISO 12100
Non costituiscono una barriera materiale
Rilevano la presenza o limitano l'accesso
Barriere immateriali, comandi a due mani, tappeti
Arrestano il pericolo prima del contatto
SUGGERIMENTO GRAFICO
Pannello con i diversi dispositivi non materiali rappresentati da pittogrammi tecnici.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
38 / 100

## Slide 39
Barriere immateriali (ESPE)
UNI EN 61496
Fasci di luce che rilevano l'ingresso nella zona
Fotocellule, barriere fotoelettriche, scanner laser
L'interruzione del fascio arresta la macchina
Risoluzione e distanza calcolate sul rischio
SUGGERIMENTO GRAFICO
Pressa protetta da barriera fotoelettrica con fasci luminosi rappresentati in giallo.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
39 / 100

## Slide 40
Tappeti e bordi sensibili
UNI EN ISO 13856
Rilevano la presenza o il contatto
Tappeti sensibili a pressione al suolo
Bordi e barre sensibili su elementi mobili
Comandano l'arresto della funzione pericolosa
SUGGERIMENTO GRAFICO
Area di lavoro con tappeto sensibile a pavimento delimitato e zona di rilevamento evidenziata.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
40 / 100

## Slide 41
Comandi a due mani
UNI EN ISO 13851
Richiedono l'uso simultaneo di entrambe le mani
Mantengono le mani fuori dalla zona pericolosa
Azionamento contemporaneo entro 0,5 secondi
Proteggono solo l'operatore che li aziona
SUGGERIMENTO GRAFICO
Postazione con due pulsanti distanziati e mani dell'operatore impegnate, vista dall'alto.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
41 / 100

## Slide 42
Arresto di emergenza
UNI EN ISO 13850
Funzione che arresta rapidamente la macchina
Comandi a fungo rosso su fondo giallo
Accessibili e ben visibili da ogni postazione
Riattivazione solo con azione volontaria
SUGGERIMENTO GRAFICO
Primo piano del pulsante a fungo rosso su targhetta gialla con simbolo di emergenza.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
42 / 100

## Slide 43
Sistemi di interblocco
UNI EN ISO 14119
Collegano lo stato del riparo alle funzioni pericolose
Apertura del riparo = arresto della macchina
Sensori meccanici, magnetici, codificati
Resistenti all'elusione (tamper)
SUGGERIMENTO GRAFICO
Schema funzionale di un interblocco: sensore, logica di sicurezza, attuatore di arresto.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
43 / 100

## Slide 44
Affidabilita' dei sistemi (PL/SIL)
EN ISO 13849-1
Le funzioni di sicurezza hanno un'affidabilita' misurabile
Performance Level (PL) da a a e
Safety Integrity Level (SIL) per sistemi elettronici
Maggiore il rischio, maggiore il PL richiesto
SUGGERIMENTO GRAFICO
Tabella PL/SIL con scala di affidabilita' crescente e matrice di selezione del rischio.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
44 / 100

## Slide 45
Dispositivi di comando
All. V D.Lgs. 81/08
Chiaramente visibili e identificabili
Protetti da azionamenti accidentali
Posizionati fuori dalle zone pericolose
Avviamento solo con azione volontaria su comando
SUGGERIMENTO GRAFICO
Pannello comandi con pulsanti codificati per colore e protezioni anti-azionamento accidentale.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
45 / 100

## Slide 46
Riavvio inatteso
UNI EN ISO 14118
Rischio di ripartenza non voluta durante l'intervento
Cause: ripristino energia, reset automatico, guasti
Prevenzione del riavvio automatico dopo arresto
Necessario consenso volontario per la ripartenza
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sequenza che mostra un riavvio inatteso evitato dal blocco del consenso di ripartenza.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
46 / 100

## Slide 47
Separazione dalle energie
UNI EN ISO 14118
Sezionamento di tutte le fonti di energia
Elettrica, pneumatica, idraulica, meccanica
Dissipazione delle energie residue e accumulate
Base per interventi sicuri di manutenzione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Pannello con sezionatore elettrico, valvola pneumatica e scarico energie residue etichettati.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
47 / 100

## Slide 48
Procedura di Lockout/Tagout
UNI EN ISO 14118
Lockout: blocco fisico del sezionatore con lucchetto
Tagout: cartello di segnalazione del divieto di manovra
Ogni operatore applica il proprio lucchetto
Verifica dell'energia zero prima di operare
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sezionatore con lucchetti multipli LOTO e cartellino di avviso, dettaglio fotografico tecnico.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
48 / 100

## Slide 49
Manutenzione in sicurezza
Art. 71 c.4 / All. VI
Interventi a macchina ferma quando possibile
Applicazione delle procedure LOTO
Personale formato e autorizzato
Permesso di lavoro per interventi critici
SUGGERIMENTO GRAFICO
Tecnico che applica il lucchetto prima dell'intervento, con cartello permesso di lavoro.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
49 / 100

## Slide 50
Accesso ai punti di intervento
All. V D.Lgs. 81/08
Punti di manutenzione accessibili in sicurezza
Passerelle, scale e ripari a norma
Evitare interventi in posizioni pericolose
Illuminazione adeguata dell'area di lavoro
SUGGERIMENTO GRAFICO
Disegno di una macchina con passerella e punti di lubrificazione accessibili dall'esterno.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
50 / 100

## Slide 51
Pulizia e regolazione sicure
All. V D.Lgs. 81/08
Operazioni frequenti ad alto rischio di contatto
Vietato pulire con organi in movimento
Usare utensili idonei, mai le mani
Modalita' protette per registrazioni e set-up
SUGGERIMENTO GRAFICO
Operatore che pulisce una macchina ferma con utensile dedicato, simbolo di divieto mani.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
51 / 100

## Slide 52
Modalita' di funzionamento speciali
UNI EN ISO 12100
Modi diversi dal normale esercizio (set-up, diagnosi)
Selettore di modo con chiave
Velocita' ridotta e comando ad azione mantenuta
Sospensione controllata di alcune protezioni
SUGGERIMENTO GRAFICO
Selettore di modo a chiave con posizioni AUTO/SET-UP e indicazione della velocita' ridotta.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
52 / 100

## Slide 53
Segnaletica sulle macchine
Titolo V / All. XXIV
Segnali di avvertimento dei pericoli residui
Pittogrammi su organi mobili e zone calde
Istruzioni e limiti d'uso visibili
Manutenzione e leggibilita' nel tempo
SUGGERIMENTO GRAFICO
Set di pittogrammi di pericolo (organi mobili, schiacciamento, alta tensione) su fondo giallo.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
53 / 100

## Slide 54
Informazione e addestramento
Art. 73 D.Lgs. 81/08
Informazioni su condizioni d'uso e situazioni anomale
Formazione specifica sull'uso delle attrezzature
Addestramento per attrezzature che lo richiedono
Abilitazione per attrezzature dell'Accordo Stato-Regioni
SUGGERIMENTO GRAFICO
Aula di addestramento pratico su macchina con istruttore e operatore, taglio fotografico tecnico.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
54 / 100

## Slide 55
DPI per il rischio meccanico
Titolo III Capo II
Ultima barriera quando il rischio non e' eliminabile
Scelti in base alla valutazione dei rischi
Marcati CE e adeguati alla mansione
Obbligo di uso, cura e manutenzione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Manichino con set completo di DPI antinfortunistici evidenziati uno a uno con didascalie.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
55 / 100

## Slide 56
Protezione di mani e braccia
UNI EN 388
Guanti contro tagli, abrasioni, perforazioni
Marcatura EN 388 con livelli di prestazione
Attenzione: vietati con organi rotanti (impigliamento)
Scelta in base al tipo di lavorazione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Guanto antitaglio con pittogramma EN 388 e spiegazione dei quattro indici prestazionali.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
56 / 100

## Slide 57
Protezione di occhi e viso
UNI EN 166
Occhiali e visiere contro proiezioni di frammenti
Schermi facciali per molatura e tornitura
Resistenza all'impatto secondo EN 166
Compatibilita' con altri DPI
SUGGERIMENTO GRAFICO
Operatore con visiera durante molatura, con frammenti deviati rappresentati da frecce.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
57 / 100

## Slide 58
Protezione di corpo e piedi
UNI EN ISO 20345
Indumenti aderenti per evitare impigliamenti
Calzature con puntale antischiacciamento
Suola antiperforazione dove necessario
Grembiuli e gambali per lavorazioni specifiche
SUGGERIMENTO GRAFICO
Calzatura di sicurezza in sezione con puntale e lamina antiperforazione evidenziati.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
58 / 100

## Slide 59
Comportamenti sicuri: limiti dei DPI
Art. 20 / Art. 78
I DPI non eliminano il pericolo, lo mitigano
Non sostituiscono ripari e dispositivi
Efficaci solo se indossati correttamente
Controllo, manutenzione e sostituzione regolari
SUGGERIMENTO GRAFICO
Confronto: stesso operatore con DPI corretti vs uso scorretto, evidenziando gli errori.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
59 / 100

## Slide 60
Sintesi e checklist
D.Lgs. 81/08
Identificare pericoli e zone pericolose della macchina
Verificare ripari, interblocchi e arresti di emergenza
Applicare LOTO in manutenzione e pulizia
Usare i DPI idonei e segnalare le anomalie
Non manomettere mai i dispositivi di sicurezza
SUGGERIMENTO GRAFICO
Checklist finale a spunte gialle su fondo antracite, stile riepilogo operativo del modulo.
Modulo 1 - Rischio Meccanico | Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08
60 / 100

## Slide 61
MODULO 2
2
Movimentazione Manuale dei Carichi
Anatomia del rachide e patologie
Metodo NIOSH e indice di sollevamento
Limiti di peso per sesso ed eta'
Tecniche corrette e ausili meccanici
61 / 100

## Slide 62
Obiettivi del modulo
Titolo VI D.Lgs. 81/08
Comprendere cosa si intende per MMC
Conoscere l'anatomia del rachide e le patologie correlate
Applicare il metodo NIOSH di valutazione
Rispettare i limiti di peso per sesso ed eta'
Adottare tecniche corrette di sollevamento
SUGGERIMENTO GRAFICO
Apertura modulo con silhouette di lavoratore che solleva un carico e icona della colonna vertebrale.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
62 / 100

## Slide 63
Cos'e' la MMC
Art. 167 D.Lgs. 81/08
Operazioni di trasporto o sostegno di un carico
Comprende sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
Eseguite da uno o piu' lavoratori
Con rischio dorso-lombare per condizioni sfavorevoli
SUGGERIMENTO GRAFICO
Quattro icone delle azioni MMC: sollevare, trasportare, spingere, tirare, in stile pittogramma.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
63 / 100

## Slide 64
Quadro normativo MMC
Art. 167-169
Titolo VI del D.Lgs. 81/08 dedicato alla MMC
Art. 167: campo di applicazione e definizioni
Art. 168: obblighi del datore di lavoro
Art. 169: informazione, formazione e addestramento
SUGGERIMENTO GRAFICO
Schema degli articoli 167-169 con i rispettivi contenuti su fascia gialla/antracite.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
64 / 100

## Slide 65
Allegato XXXIII
All. XXXIII
Elenca gli elementi di riferimento e i fattori di rischio
Caratteristiche del carico e sforzo fisico richiesto
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Rimando alle norme tecniche ISO 11228
SUGGERIMENTO GRAFICO
Riproduzione stilizzata dell'Allegato XXXIII con le quattro categorie di fattori evidenziate.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
65 / 100

## Slide 66
Attivita' comprese nella MMC
Art. 167 D.Lgs. 81/08
Sollevamento e deposizione di carichi
Trasporto manuale a breve e media distanza
Spinta e traino di carrelli e oggetti
Movimenti ripetitivi di carichi leggeri (rimando ISO)
SUGGERIMENTO GRAFICO
Collage di scenari lavorativi di MMC in magazzino, officina e logistica, stile illustrativo.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
66 / 100

## Slide 67
Anatomia della colonna
Riferimento ISO 11228
33-34 vertebre in cinque regioni
Cervicale, dorsale, lombare, sacro, coccige
La regione lombare sostiene i carichi maggiori
Unita' funzionale: due vertebre e il disco
SUGGERIMENTO GRAFICO
Tavola anatomica della colonna vertebrale con le cinque regioni etichettate e colorate.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
67 / 100

## Slide 68
Le curve fisiologiche
Biomeccanica
Lordosi cervicale e lombare (concavita' posteriore)
Cifosi dorsale e sacrale (convessita' posteriore)
Le curve ammortizzano i carichi assiali
Mantenere le curve riduce la pressione discale
SUGGERIMENTO GRAFICO
Profilo laterale della colonna con le curve fisiologiche e frecce di distribuzione del carico.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
68 / 100

## Slide 69
I dischi intervertebrali
Biomeccanica
Cuscinetti tra i corpi vertebrali
Nucleo polposo centrale e anello fibroso
Funzione di ammortizzazione e mobilita'
Si deteriorano con sovraccarico e disidratazione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sezione di un disco intervertebrale con nucleo polposo e anello fibroso evidenziati.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
69 / 100

## Slide 70
Il segmento L5-S1
Biomeccanica
Cerniera tra colonna lombare e sacro
Sopporta le sollecitazioni maggiori
Punto critico nei sollevamenti scorretti
Sede frequente di ernie e lombalgie
SUGGERIMENTO GRAFICO
Illustrazione biomeccanica del segmento L5-S1 con la compressione dei dischi sotto carico.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
70 / 100

## Slide 71
Muscoli e legamenti
Biomeccanica
Muscoli paravertebrali stabilizzano il rachide
Addominali e core contribuiscono al sostegno
Legamenti limitano i movimenti estremi
Affaticamento muscolare aumenta il rischio
SUGGERIMENTO GRAFICO
Schema della muscolatura paravertebrale e del core con vettori di stabilizzazione.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
71 / 100

## Slide 72
Biomeccanica del sollevamento
Biomeccanica
Il rachide agisce come una leva sfavorevole
Carico lontano dal corpo = braccio di leva maggiore
Aumenta la forza sui muscoli e sui dischi
Avvicinare il carico riduce la sollecitazione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Diagramma a leva: carico, fulcro L5-S1 e forza muscolare con bracci di leva quotati.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
72 / 100

## Slide 73
Carico sui dischi e leva
Biomeccanica
A schiena flessa la pressione discale si moltiplica
Pochi kg lontani equivalgono a forti compressioni
Le torsioni aumentano lo stress sull'anello fibroso
La postura corretta riduce il carico effettivo
SUGGERIMENTO GRAFICO
Confronto della pressione sul disco L5-S1 in posizione eretta, seduta e flessa con valori relativi.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
73 / 100

## Slide 74
Patologie da sovraccarico
All. XXXIII
Disturbi muscolo-scheletrici del rachide
Lombalgie, lombosciatalgie, ernie discali
Discopatie e alterazioni degenerative
Spesso a insorgenza progressiva e cronica
SUGGERIMENTO GRAFICO
Mappa del corpo con evidenziazione delle aree dorso-lombari colpite dai disturbi MMC.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
74 / 100

## Slide 75
Lombalgia acuta e cronica
Sorveglianza sanitaria
Dolore localizzato nella regione lombare
Forma acuta: insorgenza improvvisa (colpo della strega)
Forma cronica: persistente o ricorrente
Tra le principali cause di assenza dal lavoro
SUGGERIMENTO GRAFICO
Illustrazione di un lavoratore con dolore lombare e zona dolente evidenziata in rosso.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
75 / 100

## Slide 76
Ernia del disco
Biomeccanica
Fuoriuscita del nucleo polposo dall'anello fibroso
Compressione delle radici nervose
Dolore irradiato all'arto inferiore (sciatalgia)
Favorita da sollevamenti scorretti e ripetuti
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sezione che mostra un disco erniato con compressione della radice nervosa evidenziata.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
76 / 100

## Slide 77
Fattori di rischio individuali
All. XXXIII
Eta', sesso e caratteristiche fisiche
Inadeguatezza fisica al compito
Patologie pregresse del rachide
Abbigliamento e calzature inadeguati
SUGGERIMENTO GRAFICO
Infografica dei fattori individuali con icone di eta', condizione fisica e abbigliamento.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
77 / 100

## Slide 78
Fattori legati al carico
All. XXXIII
Peso eccessivo o ingombrante
Difficile da afferrare o instabile
Contenuto che puo' spostarsi
Spigoli, bordi taglienti o temperatura
SUGGERIMENTO GRAFICO
Carico con le caratteristiche di rischio annotate: peso, presa, instabilita', spigoli.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
78 / 100

## Slide 79
Fattori legati allo sforzo
All. XXXIII
Sforzo fisico eccessivo o brusco
Torsione o flessione del tronco
Carico distante dal corpo o in alto
Posizione instabile del corpo
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sequenza di posture scorrette (torsione, flessione, carico alto) con simbolo di divieto.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
79 / 100

## Slide 80
Fattori legati all'ambiente
All. XXXIII
Spazio libero insufficiente
Pavimento irregolare o scivoloso
Dislivelli, scale e gradini
Microclima e illuminazione inadeguati
SUGGERIMENTO GRAFICO
Postazione di lavoro con criticita' ambientali evidenziate: pavimento, spazio, illuminazione.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
80 / 100

## Slide 81
Fattori organizzativi
All. XXXIII
Frequenza e durata delle movimentazioni
Ritmi imposti non modificabili dal lavoratore
Periodi di riposo o recupero insufficienti
Distanze di trasporto eccessive
SUGGERIMENTO GRAFICO
Timeline di un turno con cicli di movimentazione e pause, evidenziando i recuperi.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
81 / 100

## Slide 82
Metodi di valutazione
ISO 11228
ISO 11228-1: sollevamento e trasporto
ISO 11228-2: spinta e traino
ISO 11228-3: movimentazione ad alta frequenza
NIOSH come riferimento per il sollevamento
SUGGERIMENTO GRAFICO
Tabella dei metodi di valutazione con la serie ISO 11228 e ambito di applicazione.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
82 / 100

## Slide 83
Il metodo NIOSH
ISO 11228-1
Stima il peso limite raccomandato per un compito
Considera geometria, frequenza e qualita' della presa
Confronta il peso reale con quello raccomandato
Fornisce un indice di rischio sintetico
SUGGERIMENTO GRAFICO
Schema a blocchi del metodo NIOSH: input geometrici, fattori e output (RWL e indice).
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
83 / 100

## Slide 84
NIOSH: peso limite (RWL)
ISO 11228-1
RWL = peso massimo raccomandato in quelle condizioni
Parte da una costante di peso ideale
Ridotta da sei fattori moltiplicativi
Validi tutti i fattori tra 0 e 1
SUGGERIMENTO GRAFICO
Formula RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM rappresentata in modo grafico e chiaro.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
84 / 100

## Slide 85
NIOSH: la costante di peso
ISO 11228-1
Costante di carico (LC) in condizioni ideali
Valore di riferimento di 23 kg
Riferito a popolazione lavorativa sana
Punto di partenza del calcolo dell'RWL
SUGGERIMENTO GRAFICO
Illustrazione del sollevamento in condizioni ideali con il valore di 23 kg evidenziato.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
85 / 100

## Slide 86
NIOSH: i fattori moltiplicativi
ISO 11228-1
HM distanza orizzontale; VM altezza di presa
DM dislocazione verticale; AM angolo di asimmetria
FM frequenza dei sollevamenti
CM qualita' della presa del carico
SUGGERIMENTO GRAFICO
Pannello con i sei fattori NIOSH, ciascuno con un'icona e una breve descrizione.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
86 / 100

## Slide 87
NIOSH: indice di sollevamento
ISO 11228-1
LI = Peso effettivo / Peso limite (RWL)
Misura sintetica del livello di rischio
Calcolabile per singolo compito o composito
Guida le priorita' di intervento
SUGGERIMENTO GRAFICO
Formula LI = Peso / RWL con un indicatore a semaforo del livello di rischio.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
87 / 100

## Slide 88
Interpretare l'indice (LI)
ISO 11228-1
LI <= 1: rischio accettabile per la maggioranza
1 < LI <= 3: rischio presente, intervenire
LI > 3: rischio elevato, azione prioritaria
Obiettivo: riportare LI il piu' vicino possibile a 1
SUGGERIMENTO GRAFICO
Scala a colori dell'indice LI: verde (<=1), giallo (1-3), rosso (>3) con soglie indicate.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
88 / 100

## Slide 89
Massa di riferimento
All. XXXIII / ISO 11228
Valore di peso usato come riferimento di legge
Per la popolazione adulta sana: 25 kg (uomini)
Da intendersi in condizioni ottimali
Si riduce in presenza di fattori sfavorevoli
SUGGERIMENTO GRAFICO
Confronto visivo tra masse di riferimento per fasce di popolazione, con valori in kg.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
89 / 100

## Slide 90
Limiti per sesso ed eta'
ISO 11228-1
Maschi adulti: riferimento circa 25 kg
Femmine adulte: riferimento circa 20 kg
Giovani e anziani: valori ridotti
Tutela rafforzata per minori e gestanti
SUGGERIMENTO GRAFICO
Tabella dei limiti di peso per sesso e fascia d'eta' con barre proporzionali ai valori.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
90 / 100

## Slide 91
Spinta e traino
ISO 11228-2
Valutare la forza iniziale e di mantenimento
Preferire la spinta al traino quando possibile
Maniglie all'altezza corretta e buona aderenza
Manutenzione di ruote e pavimentazioni
SUGGERIMENTO GRAFICO
Operatore che spinge un carrello con vettori di forza e altezza corretta delle maniglie.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
91 / 100

## Slide 92
Tecnica corretta di sollevamento
Buone pratiche
Piedi stabili e leggermente divaricati
Piegare le ginocchia, schiena in posizione neutra
Carico vicino al corpo, presa salda
Sollevare con le gambe, senza torsioni
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sequenza passo-passo del sollevamento corretto con ginocchia piegate e schiena dritta.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
92 / 100

## Slide 93
Errori comuni
Buone pratiche
Sollevare a schiena flessa e gambe tese
Ruotare il tronco con il carico in mano
Sollevare carichi troppo distanti dal corpo
Movimenti bruschi e senza preparazione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Confronto affiancato tra sollevamento errato e corretto, con gli errori barrati in rosso.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
93 / 100

## Slide 94
Trasporto e deposito
Buone pratiche
Mantenere il carico vicino e centrato
Percorsi liberi e ben illuminati
Deposito senza torsioni, accompagnando il carico
Altezze di presa e deposito ergonomiche
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sequenza di trasporto e deposito con percorso libero e altezze di lavoro ottimali.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
94 / 100

## Slide 95
Organizzazione del posto
Ergonomia
Posizionare i carichi tra le ginocchia e le spalle
Ridurre distanze, dislivelli e torsioni
Alternare i compiti e introdurre pause
Adeguare ritmi e frequenze
SUGGERIMENTO GRAFICO
Postazione ergonomica con zona di presa ottimale evidenziata tra ginocchia e spalle.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
95 / 100

## Slide 96
Ausili meccanici
Art. 168 D.Lgs. 81/08
Carrelli, transpallet e sollevatori
Nastri, rulliere e tavoli regolabili
Manipolatori e bracci servoassistiti
Priorita': eliminare o ridurre la MMC
SUGGERIMENTO GRAFICO
Galleria di ausili meccanici: transpallet, sollevatore, manipolatore, con didascalie tecniche.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
96 / 100

## Slide 97
Sorveglianza sanitaria
Art. 168 D.Lgs. 81/08
Prevista quando la valutazione evidenzia il rischio
Affidata al medico competente
Visite preventive e periodiche
Giudizio di idoneita' alla mansione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Ambulatorio del medico competente con cartella sanitaria e schema delle visite periodiche.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
97 / 100

## Slide 98
Informazione e formazione
Art. 169 D.Lgs. 81/08
Informazione sui rischi e sul peso dei carichi
Formazione sulle modalita' corrette di MMC
Addestramento pratico alle tecniche
Coinvolgimento di RLS e medico competente
SUGGERIMENTO GRAFICO
Sessione di addestramento pratico alla MMC con istruttore e lavoratori, taglio fotografico.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
98 / 100

## Slide 99
Sintesi e buone pratiche
Titolo VI D.Lgs. 81/08
Valutare sempre il rischio prima di movimentare
Usare ausili e ridurre i pesi alla fonte
Applicare le tecniche corrette di sollevamento
Rispettare i limiti per sesso ed eta'
Partecipare a sorveglianza sanitaria e formazione
SUGGERIMENTO GRAFICO
Riepilogo finale a spunte gialle su fondo antracite con le regole d'oro della MMC.
Modulo 2 - Movimentazione Manuale dei Carichi | D.Lgs. 81/08
99 / 100

## Slide 100
Messaggi chiave
La sicurezza inizia dalla conoscenza dei pericoli
Ripari e dispositivi non vanno mai manomessi
In manutenzione: sempre procedura LOTO
Movimentare i carichi con tecnica corretta e ausili
Segnalare ogni anomalia: la prevenzione e' di tutti
Grazie per l'attenzione - Formazione lavoratori D.Lgs. 81/08