## Slide 1: IL COMANDANTE E IL BACINO Come entrare, restare e uscire senza perdere il comando (e la libertà)
Guida operativa al rischio cantieristico Rif. SMM-PREVA-1062 Titolo VII | PSBM001A Marinarsen Taranto | NAV-G-001
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Capo Nucleo Attrezzature
F.T. Domenico PROTA
Marina Militare
Notes: NOTA:
per cambiare l'immagine in questa diapositiva, selezionarla ed eliminarla. Quindi fare clic sull'icona Immagini nel segnaposto per inserire l'immagine desiderata.

## Slide 2: Copertina
Gestione del Rischio Cantieristico e Responsabilità di Bordo
Guida operativa per l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal Bacino di Carenaggio
Rif: SMM-PREVA-1062 (Titolo VII) | PSBM001A Marinarsen Taranto | NAV-G-001

## Slide 3: Obiettivi Formativi
Saper gestire la timeline di ingresso in bacino (T-60 → T-0)
Conoscere la rubrica telefonica e i ruoli dell'Arsenale
Delimitare il confine tra Alta Vigilanza e Ingerenza di fatto
Proteggersi legalmente in caso di infortunio di personale esterno
TAKEAWAY: Zero teoria, solo operatività.

## Slide 4: Agenda del Corso
Modulo 1: Quadro Cogente e Responsabilità (20 min)
Modulo 1-bis: Quadro Normativo Dettagliato (15 min)
Modulo 2: La Timeline e l'Ingresso (25 min)
Modulo 3: In Bacino: Rubrica, Ruoli e Consegne (25 min)
Modulo 4: Cantiere Vivo e Interferenze (25 min)
Modulo 5: Emergenze, Uscita e Q&A (10 min)

## Slide 5: Le Fonti Normative "Salva-Vita"
D.Lgs. 272/1999: Norme specifiche cantieristica navale portuale
SMM-PREVA-1062 Ed. Gen 2024 (Titolo VII): Istruzioni operative Marina
PSBM001A: Procedura locale Marinarsen Taranto (Bacini BRIN/FERRATI)
NAV-G-001 (Art. 37-43): Regole d'ingaggio nave-bacino
TAKEAWAY: Queste 4 fonti sono la tua assicurazione sulla vita.

## Slide 6: Il Ruolo del Comandante (Art. 113 SMM-PREVA-1062)
NON dirige i lavori, NON dà ordini agli operai privati
Esercita l'ALTA VIGILANZA sul rispetto delle norme di sicurezza
Verifica che le ditte mitigano le interferenze con il bordo
Fornisce informazioni sui rischi specifici (DVR, RTVR)
BOX: REGOLA D'ORO: Se intervieni operativamente, diventi co-responsabile.

## Slide 7: Il Confine Giuridico
ALTA VIGILANZA (Dovere): Designare Preposti, fornire DVR, interrompere solo per grave pericolo (Art. 113 c.8)
INGERENZA (Errore): Dire all'operaio "come" fare, spostare attrezzature, dare ordini diretti
TAKEAWAY: Vigila, non sostituire. Il confine è la delega formale.

## Slide 8: La Catena di Comando delle Ditte
Le ditte rispondono all'IMPRESA CAPO COMMessa
Il referente è l'R.T.L. (Responsabile Tecnico dei Lavori)
Il C.te si interfaccia con RTL/Preposto, MAI con l'operaio
Se l'impresa sbaglia → responsabile è il RTL/Datore di lavoro
TAKEAWAY: Mai dare ordini diretti: chiama il RTL.

## Slide 9: I Documenti del Comandante
DVR (Documento Valutazione Rischi): la bibbia del C.te
RTVR (Relazione Tecnica Valutazione Rischi): viaggia con la nave, descrive rischi strutturali e confinati
Il C.te FORNISCE questi documenti alle ditte per POS/DUVRI
TAKEAWAY: Senza RTVR aggiornata, le ditte lavorano "alla cieca".

## Slide 10: Scenario 1: Singola Ditta non Interferente
Se a bordo opera una singola impresa o più imprese non interferenti, il coordinamento spetta al Comando di Bordo
Il Comando fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici della nave per la stesura del DUVRI
Si redige un verbale di coordinamento della sicurezza prima dell'intervento
TAKEAWAY: Singola ditta = Coordinamento diretto in Plancia.

## Slide 11: Scenario 2: Lavori Complessi e Bacino
In caso di sosta lavori o lavorazioni interferenti, l'Ente responsabile individua un'Impresa Capo Commessa
L'Impresa nomina un Responsabile Tecnico dei Lavori (RTL) a bordo
L'RTL coordina le interferenze e verifica il rispetto del Documento di Sicurezza
TAKEAWAY: Più ditte = l'RTL è il tuo interlocutore unico.

## Slide 12: Il Triangolo Normativo: Quale Norma Si Applica a Bordo?
Art. 26 D.Lgs. 81/08: DUVRI o Documento Informativo (1 ditta o interferenze minime)
Titolo IV D.Lgs. 81/08: CSE e PSC (cantieri civili a terra, non a bordo nave)
D.Lgs. 272/1999 + Art. 116 SMM-PREVA-1062: RTL e Documento di Sicurezza (lavori a bordo nave, bacino, sosta lavori)
La norma civile (81/08) viene "navalizzata" dal D.Lgs. 272/99 per le unità navali
TAKEAWAY: A bordo nave, il D.Lgs. 272/99 prevale sempre sul Titolo IV del TUSL.

## Slide 13: DUVRI vs Documento Informativo: Le Differenze Chiave
DUVRI (Art. 26 comma 3 TUSL): valuta i rischi DA INTERFERENZA tra più ditte o tra ditte e bordo. Obbligatorio quando ci sono sovrapposizioni operative.
Documento Informativo (Art. 26 comma 3-bis TUSL): sostituisce il DUVRI quando i lavori durano meno di 2 giorni-uomo OPPURE quando non ci sono rischi di interferenza significativi.
Entrambi devono essere firmati prima dell'inizio lavori e allegati al contratto.
TAKEAWAY: Meno di 2 giorni e nessuna interferenza = Documento Informativo. Altrimenti = DUVRI obbligatorio.

## Slide 14: Quando è Obbligatorio il DUVRI
CASO 1: Presenza di più imprese esecutrici che operano contemporaneamente o in sequenza nello stesso ambiente di lavoro.
CASO 2: Interferenza tra le attività delle ditte esterne e le attività del personale di bordo.
CASO 3: Lavori che introducono nuovi rischi nell'ambiente di lavoro (polveri, rumore, sostanze chimiche).
Il DUVRI deve essere redatto dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio lavori.
TAKEAWAY: Più ditte + stesso spazio = DUVRI obbligatorio. Punto.

## Slide 15: Quando Basta il Documento Informativo
Durata inferiore a 2 giorni-uomo: lavori estemporanei e rapidi (es. riparazione lampada, sostituzione filtro).
Nessuna interferenza: la ditta lavora in area isolata, senza sovrapposizione con altre ditte o con il personale di bordo.
Mera fornitura: consegna materiali senza posa in opera o installazione.
Servizi intellettuali: consulenze, perizie, ispezioni visive senza attività operative.
TAKEAWAY: Meno di 2 giorni e zero interferenze = Documento Informativo sufficiente.

## Slide 16: Titolo IV D.Lgs. 81/08: Quando Scatta il CSE e il PSC
Si applica quando: allestimento di un cantiere temporaneo o mobile (es. ponteggi esterni, lavori edili strutturali, scavi).
CSE Obbligatorio: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nominato dal Committente.
PSC Obbligatorio: Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal CSP/CSE prima dell'inizio lavori.
NOTA CRITICA: A bordo nave, il Titolo IV SI APPLICA SOLO se il cantiere è ALLESTITO A TERRA o in area esterna alla nave.
TAKEAWAY: Cantiere a terra = Titolo IV con CSE e PSC. A bordo nave = D.Lgs. 272/99.

## Slide 17: D.Lgs. 272/1999: La Norma Speciale per le Navi
Ambito di applicazione: operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle NAVI in ambito portuale.
Sostituisce il Titolo IV: per i lavori A BORDO delle unità navali, il 272/99 prevale sul Titolo IV del TUSL.
Figura chiave: non CSE ma RTL (Responsabile Tecnico dei Lavori) dell'Impresa Capo Commessa.
Documento: non PSC ma Documento di Sicurezza (Art. 116 SMM-PREVA-1062).
TAKEAWAY: Lavori a bordo nave = D.Lgs. 272/99 con RTL e Documento di Sicurezza.

## Slide 18: Tabella Comparativa: Titolo IV vs D.Lgs. 272/1999
Ambito: Titolo IV = Cantieri temporanei a terra | 272/99 = Manutenzione/riparazione NAVI
Figura Coordinamento: Titolo IV = CSE | 272/99 = RTL
Documento: Titolo IV = PSC | 272/99 = Documento di Sicurezza
Nomina: Titolo IV = Dal Committente | 272/99 = Dall'Impresa Capo Commessa
Applicazione a Bordo: Titolo IV = NO (solo se cantiere a terra) | 272/99 = SI (prevale sempre)
TAKEAWAY: A bordo nave, il 272/99 sostituisce il Titolo IV. CSE diventa RTL, PSC diventa Documento di Sicurezza.

## Slide 19: Chi Redige Cosa: La Matrice Decisionale
Lavori < 2 giorni, nessuna interferenza → Documento Informativo (a cura della Ditta)
Lavori > 2 giorni O con interferenze → DUVRI (a cura del Committente/Stazione Appaltante)
Cantiere a terra (ponteggi, edili) → PSC (a cura del CSP/CSE nominato dal Committente)
Lavori a bordo nave (sosta lavori, bacino) → Documento di Sicurezza (a cura dell'RTL dell'Impresa Capo Commessa)
TAKEAWAY: La regola è: a bordo nave = Documento di Sicurezza con RTL. A terra = Titolo IV con CSE.

## Slide 20: Il Documento di Sicurezza (Art. 116): Contenuti Obbligatori
Cronoprogramma: fasi di lavoro, durata, numero operatori per fase.
Analisi Rischi Interferenziali: rischi che nascono dalla sovrapposizione delle ditte.
Misure di Prevenzione: DPI specifici, procedure operative, dispositivi di protezione collettiva.
Gestione Emergenze: piano di evacuazione, primo soccorso, antincendio coordinato con il bordo.
Firme: deve essere controfirmato da TUTTI i datori di lavoro delle ditte che operano a bordo.
TAKEAWAY: Senza Documento di Sicurezza firmato da tutte le ditte = STOP immediato ai lavori.

## Slide 21: Errori Comuni da Evitare
ERRORE 1: Pensare che il DUVRI sostituisca il POS della ditta. NO: il POS è interno alla ditta, il DUVRI valuta le interferenze.
ERRORE 2: Applicare il Titolo IV (CSE/PSC) ai lavori a bordo nave. NO: a bordo si applica il D.Lgs. 272/99.
ERRORE 3: Far redigere il Documento di Sicurezza al Comando di Bordo. NO: lo redige l'RTL dell'Impresa Capo Commessa.
ERRORE 4: Iniziare i lavori senza aver firmato il DUVRI/Documento Informativo. NO: è illegale.
TAKEAWAY: Documentazione incompleta o errata = Responsabilità penale del Comandante.

## Slide 22: T-60 Giorni: La Richiesta Ufficiale
L'Ufficio di Programma inoltra la richiesta di ingresso al Nucleo Bacini almeno 2 mesi prima.
La Sezione Bacini valuta tempi, risorse e materiali necessari per il piano di posa.
Viene definita e stimata la data presunta di ingresso in bacino.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.1
TAKEAWAY: Il tempismo è la prima barriera di sicurezza.

## Slide 23: T-30 Giorni: Il Piano di Posa
Fornire i disegni del piano nominale delle taccate (viste laterali, pianta, sezioni) al Nucleo Bacini.
Segnalare ogni anomalia strutturale ed eventuali sporgenze fisse sotto la chiglia.
Sulla base dei disegni l'Arsenale elabora la messa a secco e comunica la data esatta.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.2 e 4.3
TAKEAWAY: L'omissione di sporgenze distrugge le taccate.

## Slide 24: T-15 Giorni: Valutazione Assetti
Il Direttore di Macchina (o C.te Piattaforma) deve concordare l'assetto preventivo con il Nucleo Bacini.
L'obiettivo vitale è regolare la nave per rendere minima la rotazione in fase di appoggio.
Informare su esatta posizione carichi liquidi e mobili rimasti a bordo.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.3 e 5.1
TAKEAWAY: Un buon assetto previene crolli e cedimenti.

## Slide 25: T-7 Giorni: Riunione Propedeutica Obbligatoria
Si tiene una settimana prima della manovra con Ufficio Programma, Bordo, Sez. Bacini e MARISTANAV.
Vengono definiti ruoli, comandate e logistica per l'apertura del ponte e tonneggi.
Possibilità di un ulteriore incontro di dettaglio (T-2 o T-1) prima della manovra.
BOX: Azione C.te: Presenziare o delegare Ufficiale con potere decisionale.
TAKEAWAY: A T-7 non devono esserci più "non lo so".

## Slide 26: Operazioni Preliminari: Lo Sbarco Pesi (NAV-G-001)
Sbarco obbligatorio delle munizioni e dei materiali esplosivi.
Sbarco dei combustibili (secondo limiti stabiliti).
Rizzaggio stringente di tutti i materiali mobili sui ponti (es. trincarini).
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.3
TAKEAWAY: Nave leggera e vuota, bacino sicuro.

## Slide 27: Operazioni Preliminari: Sentine e Portelleria
Effettuare il prosciugamento totale di tutte le sentine di bordo prima dell'ingresso.
Sigillare e chiudere tutta la portelleria esterna fino all'avvenuta messa a secco.
Evitare categoricamente che travasi accidentali alterino il bilanciamento.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.3 e 4.5
TAKEAWAY: Sigilla la nave contro ogni allagamento o sbilanciamento accidentale.

## Slide 28: Operazioni Preliminari: Certificazione Gas-Free
Eseguire pulizia e gas-free dei depositi nafta prima dell'ingresso.
Procedura vitale qualora si debbano eseguire lavori con fiamme libere in prossimità.
In assenza, è vietata qualsiasi autorizzazione per operazioni "a caldo".
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.3
TAKEAWAY: Nessun certificato Gas-Free = Nessuna fiamma libera autorizzata.

## Slide 29: Gestione Mezzi di Supporto Esterni
Il Comando gestisce direttamente la messaggistica per i rimorchiatori e mezzi di supporto MARISTANAV.
Richiedere la comandata di terra necessaria per i tonneggi da banchina.
Nessun rimorchiatore supererà mai l'imboccatura del bacino.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.2 e 4.4
TAKEAWAY: La forza motrice esterna si ferma alla porta del bacino.

## Slide 30: La Check-List Operativa (PSBM001A.A01)
L'ingresso è vincolato alla Check-List di 27 Step ufficiali dell'Arsenale.
Include l'approntamento e i test su pompe, argani e pulizia platea prima di aprire.
Il Comando Bordo spunta i passi autorizzativi (assetto, portelleria) insieme al Capo Bacini.
BOX: Rif: PSBM001A Allegato 1
TAKEAWAY: Usa la Check-List: è il tuo logbook legale in caso di incidenti.

## Slide 31: Verifica Infrastrutturale del Bacino
Prima di autorizzare l'ingresso, l'Arsenale verifica le pompe antincendio e di prosciugamento.
Ispezione della platea per garantire assenza di ingombri.
Il Comandante accerta indirettamente che il sito sia recettivo e sicuro.
BOX: Rif: PSBM001A Allegato 1, Step 7-8
TAKEAWAY: Non forzare l'ingresso se l'impianto a terra ha deficienze.

## Slide 32: Briefing di Sicurezza per l'Equipaggio
Definire chiaramente i ruoli di manovra a bordo e comunicazioni.
Distribuire correttamente i DPI: elmetto, scarpe antinfortunistiche, alta visibilità.
Garantire uso di guanti contro rischi meccanici per la gestione dei cavi.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.4
TAKEAWAY: Nessuno sul ponte senza DPI completi durante l'ingresso.

## Slide 33: Comunicazioni durante l'Avvicinamento
Stabilire un canale VHF prioritario per coordinarsi con il personale del Nucleo Bacini.
Mantenere il silenzio radio sulle reti di manovra non essenziali.
Qualsiasi anomalia va comunicata all'istante bloccando l'allineamento.
BOX: Rif: PSBM001A All. 1 e Par. 5.2
TAKEAWAY: Unico canale, ordini inequivocabili.

## Slide 34: Imboccatura: Vietate le Eliche
Imboccata la porta, è severamente vietato fare uso delle eliche di bordo.
L'avanzamento avviene unicamente lavorando con i tonneggi e gli argani.
Il Comandante ordina il tiro sui cavi, senza ausilio di mezzi esterni.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.4
TAKEAWAY: Spento l'asse, inizia la trazione manuale.

## Slide 35: Fase A: Comando in Galleggiamento
Finché la nave è in galleggiamento sui propri cavi, Comando e Controllo restano del Comandante.
La responsabilità civile e penale per impatti e danni è a carico del bordo.
L'unità si posiziona seguendo i traguardi ottici posti a terra dal Nucleo Bacini.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 5.3
TAKEAWAY: Se l'acqua la sostiene, sei tu che decidi.

## Slide 36: Fase B: Predisposizione Centratura
Stop al prosciugamento a circa 2 metri dal piano di posa.
L'Arsenale installa i paranchi di centratura sugli argani a terra.
L'equipaggio collega l'altro lato dei paranchi alle bitte di bordo.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 5.3 e All. 1
TAKEAWAY: I paranchi sono la linea di demarcazione delle responsabilità.

## Slide 37: Fase C: Il Passaggio di Comando (MOMENTO CRITICO)
Momento cruciale: il Capo Nucleo chiama il Comandante via VHF.
Dichiara formalmente il passaggio della Responsabilità, Comando e Controllo all'Arsenale.
Da questo istante in poi, ogni ordine per la messa a secco è dell'Arsenale.
BOX: Pretendi chiarezza assoluta via radio. Questo istante vale un processo.
TAKEAWAY: Il passaggio di comando avviene via VHF. Registralo.

## Slide 38: Discesa e Ispezione Palombari
La nave viene posta in condizione di black-out elettrico.
Il Nucleo SDAI o palombari si immerge per l'ispezione della centratura, paglietto e gargame.
Ripresa del prosciugamento fino all'incaglio strutturale (appoggio e schiacciamento).
BOX: Rif: PSBM001A All. 1
TAKEAWAY: A bordo nessuno si muove finché l'appoggio non è definitivo.

## Slide 39: Vietato Spostare Pesi in Bacino
Con la nave a secco, è vietato svuotare/riempire casse, zavorre o caldaie.
Qualsiasi spostamento pesi non concordato compromette l'equilibrio trasversale della nave.
Autorizzazioni in deroga solo dopo approvazione scritta della Direzione Arsenale.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.5
TAKEAWAY: La nave è in bilico. Una cassa vuotata può ribaltarla.

## Slide 40: Messa a Terra dello Scafo
Il Comandante accerta immediatamente il collegamento di messa a terra.
Il cavo, fornito dall'Arsenale, deve avere un solido contatto metallico tra lo scafo e il bacino.
Essenziale per autorizzare le ditte all'inizio delle saldature e per evitare folgorazioni.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.5
TAKEAWAY: Niente massa a terra = Nessun cavo elettrico sotto tensione.

## Slide 41: Installazione delle Passerelle
Le passerelle vanno assicurate con robuste legature di cavo a bordo e a terra.
Fissare cartello con divieto: no affollamento, stazionamento, transito a passo cadenzato.
Obbligo per il personale in transito di mantenersi a un metro di distanza.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.5
TAKEAWAY: Le passerelle sono vie di transito, mai zone di sosta.

## Slide 42: Ripristino Servizi Vitali di Bordo
Passaggio dei cavi di alimentazione di terra e fine del black-out.
Collegamento utenze antincendio e circuito acqua dolce.
Messa in rete dei sistemi di segnalazione e illuminazione essenziali.
BOX: Rif: PSBM001A All. 1, Step 24-25
TAKEAWAY: Ridare "energia" alla nave con le cautele del caso.

## Slide 43: Il Servizio di Sentinella (Bacino)
Stabilire un servizio di sentinella di bordo rivolto verso la porta del bacino.
Impedire stazionamenti di curiosi o depositi di cantiere sopra di essa.
Prevenire assolutamente manomissioni volontarie/involontarie alle valvole.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.5
TAKEAWAY: La porta del bacino è una barriera vitale: blindala.

## Slide 44: La Manovra di Uscita
Controllare che casse, assetti e portellerie siano nello stato previsto per galleggiare.
Assicurarsi del termine di tutti i lavori che interessavano l'opera viva.
La responsabilità, il Comando e Controllo tornano alla Nave nel momento in cui va in galleggiamento.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 5.3
TAKEAWAY: L'acqua che sale restituisce il comando.

## Slide 45: Verifica Sbandamento in Uscita
Attenzione estrema alla fase in cui la nave si stacca dalle taccate.
Controllare assetto trasversale e longitudinale immediato.
Comunicare su rete VHF e iniziare uscita solo con motori spenti.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.5 e 5.3
TAKEAWAY: Se la nave pende, ferma tutto e richiama il prosciugamento.

## Slide 46: Il Verbale di Passaggio Consegne (PSBM001A.A02)
Modulo formale tra Bacino e Unità redatto prima dell'avvio lavorazioni.
Delega poteri e formalizza uso impianti (Antincendio, Elettrico).
Viene controfirmato da Comandante, Capo Bacini, Ditte ed Ufficio Programma.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.6
TAKEAWAY: È la tua "Dichiarazione di Indipendenza" contrattuale nel bacino.

## Slide 47: Cessione della Rete Antincendio
L'impianto fisso A.I. del bacino viene formalmente ceduto all'uso del personale di bordo.
Il personale SAP deve essere addestrato dall'Arsenale e indossare cuffie antirumore.
Annotare giornalmente su registro le ore di funzionamento delle pompe e le pressioni erogate (Atm).
BOX: Rif: PSBM001A Par. 5.4.3 e All. 2
TAKEAWAY: L'impianto è a terra, ma ad azionarlo in emergenza sarai tu.

## Slide 48: Barriera Acque di Processo
Il Comando Bordo vigila sul posizionamento della barriera ecologica nella platea.
Separa i pozzetti di prosciugamento dall'area in cui si producono acque di lavorazione (cantiere).
Evita denunce ambientali per contaminazione mare.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 4.6.1
TAKEAWAY: La platea non è un tombino industriale.

## Slide 49: Smaltimento Rifiuti di Cantiere
Responsabilità in capo a Ufficio Programma e Comando supervisionare le Ditte.
I residui delle sabbiature, pitturazioni e vernici non devono accumularsi.
Applicazione severa del divieto di abbandono rifiuti in platea o banchina.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 5.4.2
TAKEAWAY: Un cantiere sporco è un cantiere pericoloso e illegale.

## Slide 50: Sicurezza nell'Apertura Spazi Confinati (Art. 111)
Sentine, doppifondi e cisterne: l'accesso di ditte o equipaggio è severamente regolato.
Bonifica preventiva e Gas-Free con attestazione LEL e O2.
Organizzazione all'esterno di personale per recupero e ventilazione forzata continua.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 111
TAKEAWAY: Spazio confinato = Aria viziata = Pericolo di morte.

## Slide 51: Preposti Nave per l'Alta Vigilanza
Il Comandante nomina incaricati ("rappresentanti") per scortare e vigilare i civili a bordo.
Svolgono ruolo ispettivo senza mai dire "come" fare un lavoro.
Segnalano all'RTL delle ditte eventuali abusi o mancanza DPI riscontrati a bordo.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 113, commi 5-7
TAKEAWAY: Scegli bene i tuoi occhi. Formati, attenti e muti.

## Slide 52: Lavorazioni Elettriche (Permessi di Lavoro)
Nessun intervento a bordo senza che il quadro principale sia stato bloccato.
Fissare cartelli monitori "VIETATO MANOVRARE - PERICOLO – LAVORI IN CORSO".
Per i lavori in tensione o Alta Tensione, il personale deve avere abilitazione PES/PAV/IMAT.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 111 c.4
TAKEAWAY: Isola, metti a terra, metti il lucchetto.

## Slide 53: Fornitura Attrezzature Militari ai Civili
Prestarle è permesso tramite "consegna formale", ma con i registri di collaudo in regola.
L'attrezzo deve essere marcato CE o conforme ad Allegato V del TUSL.
L'onere della formazione per l'uso in sicurezza ricade sul datore di lavoro civile.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 107
TAKEAWAY: Se presti una gru senza collaudo, l'incidente sarà tuo.

## Slide 54: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Equipaggio e ditte condividono gli stessi obblighi in materia di DPI nei locali operativi.
Il Comando assicura la distribuzione di tappi/cuffie per il rumore delle lavorazioni pesanti in bacino.
Tolleranza zero verso operatori sprovvisti di elmetto protettivo.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 108
TAKEAWAY: Il cantiere si vede da fuori: niente DPI, si torna a casa.

## Slide 55: Utilizzo Macchinari Nuovi o di Sostituzione
Al cambio di apparecchiature, verifica i manuali CE, d'uso e la dichiarazione conformità.
Aggiorna immediatamente le procedure di emergenza di bordo.
Qualifica l'equipaggio sui nuovi rischi introdotti dalle nuove tecnologie (varianti di configurazione).
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 106
TAKEAWAY: Mai autorizzare l'uso prima del collaudo finale.

## Slide 56: Sicurezza e Fattori Umani (Fatigue Management)
La sorveglianza in cantiere e il rumore aumentano drasticamente la fatica operativa.
Valuta la rotazione dei turni di guardia in platea o di preposto.
Lo stress è il primo fattore di incidenti fatali ("slip/mistake").
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 All. III-2
TAKEAWAY: La stanchezza cancella le regole. Ruota i tuoi uomini.

## Slide 57: Giornate della Sicurezza in Bacino
Promosse dall'RTL durante le soste prolungate con presenza delle Ditte.
Servono a riallineare equipaggio e operai sui rischi specifici del cantiere (incendi, DPI).
Aumentano il coordinamento umano tra personale militare e civile.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 116 c.9
TAKEAWAY: Prevenire costa meno che gestire un lutto a bordo.

## Slide 58: Isolamento di Aree della Nave (Art. 118)
Per interventi invasivi (es. amianto), il Comando non può gestire incendi/allagamenti nell'area.
Viene redatto un verbale di consegna: la custodia passa all'Impresa.
L'Impresa attiva un servizio dedicato di "guardia fuochi" nell'area.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 118
TAKEAWAY: Area consegnata = Accesso negato all'equipaggio.

## Slide 59: Supporto Operativo della Nave
Il bordo concorre alla predisposizione del Piano di Emergenza antincendio.
L'equipaggio mantiene in sicurezza gli impianti non interessati dai lavori.
Il Comando controlla gli accessi e verifica l'uso dei DPI per salire a bordo.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 116, comma 10
TAKEAWAY: La nave è tua, anche quando è un cantiere.

## Slide 60: La Rubrica Telefonica delle Emergenze
Guardia Bacini (H24): 22916 (Emergenze, Notte/Festivi)
Capo Nucleo Bacini in Muratura: 23762 (Orario lav. - Problemi operativi)
Sezione Reti Marinarsen: 22064 (Guasti alimentazione elettrica)
Sezione Sanitaria: 22841 (Orario lav. - Infortuni. Fuori orario → 118)
TAKEAWAY: Stampa questa slide e tienila in plancia.

## Slide 61: Emergenza Incendio (Livello Base e 3)
Principio d'incendio domabile con la rete bacino: intervengono SAP Bordo e/o RTL ditta.
Allarme Livello 3: Chiama Vigili del Fuoco, evacua la nave ai Punti di Raccolta e attendi ordini.
Togli alimentazione elettrica dalla colonnina.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 All. VI-1
TAKEAWAY: Usa l'estintore subito o fuggi senza voltarti.

## Slide 62: Emergenza Allagamento (Platea o Scafo)
Vietato lo scarico di sostanze, in caso di rottura circuiti di bordo, allarmare la Guardia Bacini (22916).
La Sezione Bacini attiva le pompe per la raccolta delle acque di processo.
Se il livello minaccia di superare i vasi, sospendere i lavori elettrici.
BOX: Rif: PSBM001A All. 2
TAKEAWAY: L'acqua sul fondo si infiltra nell'energia, stacca i quadri.

## Slide 63: Gestione di Infortunio e Malore
In orario servizio: Chiamare il presidio Sanitario M.M. (22841).
Il trasporto fuori dall'Unità attraverso la passerella è organizzato dall'equipaggio.
Segnalare l'incidente per l'attivazione burocratica (TUSL, Art. 56) entro 48h o 24h per prognosi gravi.
BOX: Rif: PSBM001A All. 2 e SMM-PREVA-1062 Art. 56
TAKEAWAY: Porta la vittima all'ambulanza, poi denuncia in forma scritta.

## Slide 64: Evacuazione dal Bacino
Il segnale acustico di evacuazione in cantiere va riconosciuto distintamente rispetto a sirene operative.
Non usare i trincarini o l'interno nave, diramare in massa verso le passerelle seguendo gli scalandroni.
Punto di Raccolta N. 11: ZONA FERRATI per la conta finale (Ditte e Personale M.M.).
BOX: Rif: PSBM001A All. 2
TAKEAWAY: Fuori dalla nave ordinati. Il passo cadenzato rompe la passerella.

## Slide 65: Interruzione di Corrente (Black-Out)
Assicurarsi del subentro rapido dei gruppi elettrogeni in dotazione all'infrastruttura dell'edificio adiacente.
Allontanare gli operatori dagli ambienti chiusi: senza areazione artificiale il gas-free è nullo.
Contattare Reparto Manutenzione / Reti MM per riscontro cause (22064).
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 All. VI-1
TAKEAWAY: Buio = Stop operazioni a caldo.

## Slide 66: Sostanze Pericolose Sversate in Bacino
Isolamento immediato, fermare la sorgente, confinare lo spandimento (Kit anti-sversamento carrellato).
Richiedere supporto chimico per bonifica. Vietato il lavaggio con lance per non intaccare i pozzetti della platea.
Dotare i marinai di DPI ad alta protezione e allontanare i non addetti.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 All. VI-1
TAKEAWAY: Il kit antisversamento ti salva dal disastro chimico.

## Slide 67: Cessazione Temporanea dei Lavori
Il responsabile lavori civile (RTL) o il Comando bloccano tutto se manca luce, aerazione o requisiti sicurezza.
Segnalazione ufficiale all'Ente Tecnico (Ufficio Programma / Direzione Arsenale) delle difformità.
Ripresa dei lavori solo previo ripristino delle condizioni ottimali previste nel DUVRI o Documento di Sicurezza.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 113 e 116
TAKEAWAY: Chiudere i cantieri oggi per non piangere i morti domani.

## Slide 68: Riconsegna di Aree e Materiali
Ripristino formale delle Aree di Bordo precedentemente "consegnate" in isolamento.
Esigere la certificazione conclusiva che asseveri rimozione depositi, cavi volanti e materiali residui.
Tutte le aperture verso l'esterno nave dovranno tornare sigillate per preparare l'uscita.
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 118
TAKEAWAY: Rivuoi la tua nave pulita e a chiusura stagna.

## Slide 69: Debriefing e "Lezioni Apprese" (PDCA)
A sosta ultimata e incidenti chiusi, riunire i capi reparto per stilare varianti mitigative applicabili in futuro.
Modificare e registrare varianti interne delle circolari (aggiornamento procedure operative) per il DVR.
Aggiornamento del Documento di Sicurezza e del DVR per far recepire la "lessons learned".
BOX: Rif: SMM-PREVA-1062 Art. 52
TAKEAWAY: Non ripetere il rischio della precedente sosta.

## Slide 70: Il Momento Topico: Ripresa del Comando
Con l'apertura delle saracinesche, l'acqua fa perdere aderenza alle taccate. L'attenzione ai rumori strutturali è massima.
Riacquisto del Comando e Controllo del Comandante non appena "La Nave va in galleggiamento".
Procedura inversa all'ingresso: Tonneggi, ordine radio incondizionato e niente eliche in darsena.
BOX: Rif: PSBM001A Par. 5.3
TAKEAWAY: Quando galleggia, lo strumento operativo è tornato in mare, ed è solo tuo.

## Slide 71: Considerazioni Finali e Q&A
Mai interferire attivamente con un cantiere. Esigi sempre la redazione del DUVRI/Doc Sicurezza.
L'Appoggio sulle taccate si negozia, ma lo decide l'Arsenale.
La logistica, il posizionamento DPI e la prontezza antincendio di bordo non vanno mai in disarmo.
BOX: Normative di Riferimento 1062 & PSBM001A
TAKEAWAY: Gestire i rischi in bacino ti qualifica come Comandante completo. Formazione terminata.